Územní plán obce

KRÁLOVA    LHOTA

##### Průvodní zpráva

#### Ing.arch. Jelena Zemánková

R E G I O, projektový ateliér Hradec Králové

Autorský kolektiv :

Urbanistická část :        			 Ing.arch. J. Zemánková

Ing.arch. J. Šejvlová

L. Hostáková

Vodní hospodářství,

životní prostředí :			 Ing. J. Javůrek

Ing. F. Weisbauer

Doprava :                                                 Ing. V. Klazar

Zeleň:                                              	 Ing. Z. Baladová

ZPF:					 V. Petráková

Elektrorozvody : 			 Ing. J. Vítek

Červenec 2004

Obsah:

str.

A/ Základní údaje

1. Hlavní cíle řešení									 1

2. Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací  dokumentace	 1

3. Splnění zadání (souborného stanoviska)  						 1

B/  Řešení návrhu

4. Vymezení řešeného území 								 2

5. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany  hodnot území  		 2

6. Návrh urbanistické koncepce							 7

7. Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky  jejich využití

včetně limitů využití území

8. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného  území 			17

9. Dopravní řešení									18

10. Vodohospodářská opatření								21

11. Zásobování elektrickou energií, spoje						25

12. Zásobování teplem a plynem							28

13. Nakládání s odpady									29

14. Dobývací prostory nerostů 								30

15. Územní systém ekologické stability a ochrana přírody				30

16. Veřejně prospěšné stavby 								34

17. Požadavky civilní ochrany								34

18. Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na  životní  prostředí		35

19. Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na zemědělský půdní fond		38

20. Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na pozemky určené k plnění

funkcí lesa										38

21. Návrh lhůt aktualizace								39

C/  Závazná část

22. Návrh regulativů územního rozvoje							40

###### A/  Základní údaje

1. Hlavní cíle řešení

Základní údaje:

objednatel:			Obec Králova Lhota

zpracovatel:			ing. arch. Jelena Zemánková

REGIO, projektový ateliér  Hradec Králové

- Cílem řešení je vytvoření optimální urbanistické koncepce obce Králova Lhota v souladu s jejími současnými předpoklady a dalšími možnostmi rozvoje. Návrh má poskytnout orgánům samosprávy obce dokument pro koordinaci nejdůležitějších činností v území. Při jeho koncipování byl dán důraz na:

- účelné využití území, optimální zastoupení funkcí v území

- odstranění funkčních a prostorových disproporcí

- ochranu a zlepšení životního prostředí, ochranu zemědělského půdního fondu a lesních pozemků

- stabilizaci sociálního složení obyvatelstva, posílení ekonomické základny

- ochranu urbanistických, architektonických a kulturních hodnot území, posílení identity občanů                              s bydlištěm

2. Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně   plánovací  dokumentace

- Pro obec Králova Lhota nebyla dříve zpracována žádná územně plánovací dokumentace.

- Obec je součástí mikroregionu Meziříčsko, který byl založen za účelem plynofikace tohoto území.

- Králova Lhota náleží do ÚP VÚC Orlické hory a Podhůří

- Požadavky vznesené těmito dokumenty jsou návrhem respektovány.

- Splnění zadání, souborného stanoviska

- Dokument  je  zpracován  ve  smyslu  stavebního zákona  č. 50/1976  Sb.,  v  platném  znění a prováděcích vyhlášek č. 135/2001 Sb.(ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.), č. 132/1998 Sb. a 137/1998 Sb. Záměry jsou koordinovány  s dokumentacemi řešícími  navazující území.

- V září 2002 byla zpracována Urbanistická studie obce Králova Lhota. Následovalo vypracování Zadání s obsahem souborného stanoviska, jehož závěry byly plně respektovány.

###### B/  Řešení návrhu

4.  Vymezení řešeného území

- Předmětem řešení je administrativní, respektive katastrální území obce Králova Lhota. Katastrální výměra 526 ha přiřazuje Královu Lhotu k plošně menším obcím. Administrativně se skládá pouze z jediné místní části, a to z č.o. Králova Lhota.

5. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany  hodnot území

5.1. Základní charakteristika

- Geografická poloha

Králova Lhota leží v severozápadním cípu rychnovského okresu, na hranici s okresem královéhradeckým a náchodským. V podrobnější lokalizaci se obec nachází 8 km severozápadně od Opočna, 12 km západně od Dobrušky a 14 km severovýchodně od Hradce Králové. Obcí prochází silnice II/308 vedoucí z Nového Města nad Metují přes Černilov do Hradce Králové. Nejbližší železniční stanice se nachází v Bohuslavicích nad Metují (tratě č. 023 a 026). Dopravní polohu, která ovlivňuje mnohé socioekonomické aktivity v místě, lze tedy souhrnně hodnotit jako poměrně výhodnou.

- Přírodní poměry

Řešené území geomorfologicky náleží k Orlické tabuli, z klimatického hlediska pak spadá do mírně teplé oblasti č.11.

Průměrná nadmořská výška obce činí 265 metrů nad mořem.

Obcí neprotéká žádný hydrologicky významnější tok, zmínit lze jen blízkost říčky Dědiny (3 km jihovýchodně).

5.2.  Obyvatelstvo

- Vývoj počtu obyvatel

| Rok | 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel | 514 | 602 | 488 | 351 | 319 | 275 | 222 | 196 | 201 | 206 |

Z časové řady je patrný výrazný populační úbytek za sledované období jako celek i za většinu jeho dílčích intervalů. Obec dosáhla maximální lidnatosti v přelomovém roce 1900, kdy zde žilo 602 stálých obyvatel. Populační nárůst byl v obci zaznamenán mezi lety 1869 -1900 (+ 88 obyvatel) a  v časovém úseku 1991-2004 (+ 10 obyvatel). Naopak nejcitelnější pokles lidnatosti nastal - zejména v souvislosti s II. světovou válkou - mezi roky 1930 - 1950, kdy ubylo 137 obyvatel - tj. 28,1 % populační velikosti obce z roku 1930. Index 2001/1900 dosahuje „záporné“ hodnoty 0,33.

I přes mírně optimistickou hodnotu indexu 2001/1991 (1,03) předpokládáme s ohledem na věkovou strukturu výhledově spíše celkovou populační stagnaci či mírný úbytek.

- Struktura podle věku a pohlaví

Ke dni Sčítání LDB 2001 žilo v Králově Lhotě 102 žen (50,8 %) a 99 mužů.

Předproduktivní věkovou skupinu 0 - 14 let tvořilo 39 osob (tj. 19,4 %), produktivní 121 (60,2%), poproduktivní složka byla zastoupena 41 obyvateli (tj. 20,4 %). Dnešní věkovou strukturu lze tedy z ekonomicko-sociálního hlediska označit za mírně nepříznivou.

- Ekonomická aktivita

Míra ekonomické aktivity v obci dosahovala jen 44,8 %, přičemž jde o údaj vztažený k 90 pracujícím obyvatelům obce. Ti spolu s 5 nezaměstnanými představují celkem 95 ekonomicky aktivních osob. Z  90 pracujících osob bylo 53 mužů (tj. 53,5 % z celkového počtu mužů) a 37 žen (36,3 %).

Z úhrnu 90 pracujících ekonomicky aktivních bylo v roce 2001 téměř 31 % činných v zemědělství, lesnictví a rybolovu (29 osob), zatímco v sektoru zpracovatelského průmyslu a výroby elektřiny činil tento podíl jen 22,1 % a ve stavebnictví 7,4 %.

- Pohyb za prací a do škol

Z úhrnu 90 zaměstnaných ekonomicky aktivních jich v roce 2001 vyjíždělo za prací mimo obec 69 (tj. 76,7 %), mezi 32 žáky a studenty bylo dokonce 28 dojíždějících (87,5 %).

5.3. Domovní a bytový fond

| Trvale obydlené domy | Trvale obydlené byty |
| --- | --- |
| Rok | 1930 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| Počet | - | 91 | 70 | 57 | 57 | - | - | - | 64 | 64 |

| Rok | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet rodinných domů | - | - | - | 56 | 56 |

V obci nebyl zaznamenán početní nárůst domovního a bytového fondu. Z urbanisticko-sociálního hlediska je nepříznivý vysoký podíl trvale neobydlených domů. Ke dni posledního Sčítání LDB bylo v Králově Lhotě celkem 98 domů, z toho 57 trvale obydlených (58,2 %) a 41 neobydlených (41,8 %). Jde téměř výhradně o rodinné domy (94).  Bytů v trvale obydlených domech bylo registrováno celkem 66, z toho 64 trvale obydlených. Stáří domovního fondu je rozvrstveno takto:

Výstavba z let

1899 a dříve…22,8 %

1900-1945   …24,6 %

1946-1970   …22,8 %

1971-1990   …21,1 %

od 1991       …7,0 % (4 domy)

5.4. Občanská vybavenost

Králova Lhota je v současnosti vybavena zařízeními základní občanské vybavenosti, za vyšší vybaveností musí obyvatelé dojíždět do větších center. Těmi jsou především Hradec Králové, popř. Jaroměř, obě dobře dopravně dostupné.

Administrativa

-     zmodernizovaná budova Obecního  úřadu (v budově se nachází rovněž veřejná knihovna a byt)

Školství

-      mateřská škola je v Českém Meziříčí

-     základní škola v obci není, děti dojíždějí rovněž do Českého Meziříčí

Zdravotnictví

-      lékařská péče je zajištěna v Českém Meziříčí

Sociální péče

- pro obyvatele obce je zajišťována z Českého Meziříčí

- domov důchodců je v Opočně a v Českém Meziříčí

Sport, rekreace

- víceúčelové hřiště (tenis, odbíjená, košíková) v centru obce

Kulturní zařízení

- knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu

- pro konání kulturních akcí je využíván společenský sál (150 míst) v místním hostinci, kde se 6x ročně konají plesy a taneční zábavy

Církevní zařízení, hřbitov

- kostel sv. Zikmunda se hřbitovem v centru obce

## Obchodní zařízení,  služby

-     prodejna smíšeného zboží

- hostinec U Zemánků  s venkovním posezením

- výroba nábytku, truhlárna

- prodej - pivo, limo, cigarety, P.B. lahve

- ALNUS s.r.o., Nové Město n. Metují - pila

- Remontáž strojů a zařízení

Spolky

-     Myslivecké sdružení Králova Lhota

-     Sbor dobrovolných hasičů Králova Lhota

5.5. Stručně z  historie obce

- Historie, administrativní příslušnost

První písemná zmínka o vsi Králova Lhota pochází z roku 1356. Její název připomíná fakt, že byla před rokem 1346 založena v Lese Království. Ve 14. století zde již byl kostel podřízený faráři v Meziříčí (dnes Českém). Během let 1407-1418 ves patřila Jitce z Meziříčí ve věnné zástavě od Třebechovic. Roku 1418 Lhota připadla Prokopu z Talmberka, roku 1456 pak Vratislavu z Mitrovic.          V 16. století již patřila Opočnu a byla součástí opočenského panství až do roku 1848. Od roku 1849 je samostatnou obcí.

V územně-správním členění přetrvávajícím de facto až do roku 1945 spadala Králova Lhota pod okresní hejtmanství Nové Město nad Metují a soudní okres Opočno. Sídlem příslušného poštovního úřadu a farnosti bylo Meziříčí u Opočna. Župní zřízení, formálně ustavené v roce 1920, přiřadilo Královu Lhotu do hradecké župy a soudního okresu Opočno. Znovuzavedené krajské zřízení v roce 1949 obec přičlenilo do Hradeckého kraje coby součást okresu Dobruška. Nové administrativní uspořádání z roku 1960 určilo Králově Lhotě příslušnost k Východočeskému kraji a okresní spádovost k Rychnovu nad Kněžnou. Změna nastala na krajské úrovni (Královehradecký kraj).

5.6. Urbanistická struktura obce

Z urbanistického hlediska se Králova Lhota řadí k tzv. vsím silničním, kdy jsou domy řazeny těsně vedle sebe a lemují silnici po obou stranách. Osu tvoří státní silnice II. třídy č.308, která obcí prochází  směrem východ – západ.

Ačkoliv u vsí, utvářených tímto způsobem, není typický centrální prostor, vzniklo zde přirozené funkční centrum zhruba uprostřed obce v okolí vodní nádrže a hasičské zbrojnice. Prostor je doplněn nízkou zelení a solitérními stromy  severně od komunikace. Je zde situována prodejna smíšeného zboží a upravený areál s bustou místního rodáka sochaře Karla Hladíka. Centrální funkci doplňují autobusové zastávky (v obou směrech).

Výraznou dominantou obce je památkově chráněný kostel sv. Zikmunda ležící ve vyvýšené poloze východně od centrálního prostranství.

Kromě zemědělského areálu, situovaného jižně střední části obce, se v obci nenachází žádný větší výrobní areál, který by urbanistickou strukturu narušoval.

Katastr obce tvoří většinou zemědělsky obdělávané pozemky. Les je zastoupen pouze plochou v severozápadním cípu katastru a porostem v okolí rybníka Závěšťák, který oživuje krajinu při příjezdu do obce ve směru od Libřic. Lehce modelovaný terén v okolí obce je místy doplněn stromořadími a rozptýlenou zelení podél cest v krajině.

5.7.  Architektura v obci

Venkovské domy byly většinou přízemní, obdélného půdorysu, se sedlovou střechou. Do uličního prostoru byly orientovány jak štítem, tak podélně. V Králově Lhotě zůstala původní venkovská zástavba vesměs zachována a je v dobrém technickém stavu. Místy docházelo k její přestavbě na patrové domy s městskými prvky.

Rozlehlý zemědělský areál na jihu Královy Lhoty je v natolik odlehlé poloze, že jej nelze označit jako urbanisticky a architektonicky vysloveně rušivý.

5.8. Kulturní památky

- V Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jsou zapsány následující objekty :

-     areál kostela sv. Zikmunda, kulturní památka evidovaná pod č. 2313

kostel sv. Zikmunda (2313/01)

Původně gotický kostel, situován na vyvýšeném místě uprostřed hřbitova ve východní části obce, je výraznou dominantou celé okolní krajiny. Je připomínán již v roce 1344. Roku 1641 celý kostel i s věží vyhořel. Byl obnoven v letech 1641-1644. Při požáru se zřítila klenba v presbytáři. Zcela obnoven byl v r. 1679, ale v roce 1759 došlo k dalšímu jeho poškození. Do dnešní podoby byl vystavěn v roce 1771.

Kostel je jednolodní s pravoúhle zakončeným presbytářem s obdélníkovou sakristií na jižní straně. Na jižní straně je také předsíň a v západní straně se nachází hranolovitá věž, která je navázána přímo na kostelní loď. Střílnová okénka v prvém i druhém patře věže svědčí o tom, že kostel měl mimo jiné i funkci útočiště.

Presbytář, sakristie a loď jsou plochostropé, triumfální oblouk je gotický lomený a kruchta se nachází na dvou sloupech. Vchod na jižní straně je mírně hrotový. Věž má tři podlaží s bedněným ochozem na krakorcích, je členěna horizontálně římsami, okna jsou pravoúhlá se zkoseným ostěním. Střešní krytina kostela i věže je šindelová.

Ve východní části kostela je hlavní oltář s obrazem sv. Zikmunda (byl v roce 1995 odcizen) v bohatě řezaném akantovém rámu se stuhou z roku 1679 a s novějšími sochami světců. V kostele byl ještě postranní, skládací dřevěný oltář z roku 1664. Varhany a kazatelna pocházejí z období kolem roku 1700, na stěně visí soubor obrazů „Křížová cesta“. Cínová křtitelnice je z roku 1619.

V roce 1999 byla provedena generální oprava šindelové krytiny věže a v roce 2000 bylo nainstalováno halogenové osvětlení, jehož reflektory nasvětlují tuto krásnou dominantu obce v noci a činí z ní bod viditelný z velké vzdálenosti. Před kostelem byl postaven prastarý dřevěný kříž. V roce 1880 byl na jeho místě postaven nový kříž pískovcový.

ohradní zeď s branou (2313/02 )

márnice (2313/03)

- chalupa čp. 22, kulturní památka evidovaná pod č. 2314

# Jako památky místního významu jsou registrovány tyto objekty:

-     socha - Kalvárie, památka Z/27/0, sousoší Krucifix (2 andílci, P. Maria), sv. Jan N., sv. Václav

# -     pomník padlým (obětem I. a II. světové války), památka Z/27/02

# -      sroubek u čp. 85, památka Z/27/03

-     chalupa, čp. 32, památka Z/27/04

# -     památník K. Hladíka, památka Z/27/05

- soubor náhrobků, památka Z/27/06

Veškeré tyto objekty jsou návrhem respektovány a jsou vytvořeny podmínky pro jejich vhodné začlenění.

- Archeologické lokality

Za účelem ochrany archeologických památek a zabránění narušení  archeologických situací zemními zásahy v rámci zemních prací  je ve smyslu zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, nutný při těchto pracích odborný  archeologický dozor.

Na území s archeologickými nálezy je investor povinen dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr zemních prací Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

V území nejsou registrovány lokality s archeologickými nálezy,celé území je však v oblasti archeologického zájmu.

5.9. Přírodní památky

Na řešeném území se nenachází žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody ( dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny ) ani žádné památné stromy. Významné krajinné prvky dané přímo ze zákona (les, rybník Závěšťák)  jsou návrhem respektovány.

6. Návrh urbanistické koncepce

- Rozložení nově navržených obytných ploch respektuje urbanistickou kompozici Královy Lhoty, její panorama i dominanty a přirozeně doplňuje urbanistickou strukturu. Nové lokality navazují bezprostředně na současně zastavěné území, doplňují proluky, využívají vhodné rozvojové pozemky.

- Návrh respektuje historicky založenou urbanistickou strukturu obce, která je přirozeně doplněna návrhovými plochami s příslušným funkčním využitím. Je zohledněn způsob zástavby, typický vzhled uličního prostoru i významná dominanta kostel sv. Zikmunda. Jedním z cílů návrhu je posílení již fungujícího centrálního prostoru.

- Králova Lhota patří k menším obcím s částečným základním vybavením. Avšak díky výhodné poloze na frekventované silnici II. třídy č. 308 mezi Hradcem Králové a Novým Městem nad Metují má dobré předpoklady k dalšímu rozvoji.

- Z této skutečnosti urbanistický návrh vychází. Plochy pro bydlení jsou doplněny ve vhodných prolukách stávající zástavby, rozsáhlejší lokality jsou vymezeny v  klidnějším prostředí v okrajových částech. Na rozsáhlejší areál zemědělské výroby, který leží jižně centra,  navazují plochy určené pro podnikatelské aktivity. Další jsou vymezeny na východním okraji Královy Lhoty, přístupné přímo ze silnice II. třídy. Plochy pro občanskou vybavenost jsou rovněž navrženy v návaznosti na tuto komunikační osu obce.

- Rodinné domy, realizované v lokalitách vymezených podél II/308, budou umístěny mimo ochranné pásmo této komunikace, dispozičně budou navrženy jako bariérové s obytnými prostory chráněnými před hlukem.

- Provozovny v sousedství obytných celků budou obklopeny zelení ke zmírnění případné hlukové zátěže okolí

- Zastavěné území obce je řešeno v návaznosti na okolí, které je převážně zemědělského charakteru. Je respektována kostra ÚSES, na niž navazují návrhy krajinné zeleně v podobě doprovodné zeleně podél komunikací a vodotečí, solitérní zeleně a zatravnění.

7. Návrh  členění  území  obce  na  funkční  plochy a podmínky  jejich využití včetně limitů využití území

7.1. Funkční plochy

Řešené území Královy Lhoty je možno  rozčlenit na poměrně jasně vymezené funkční plochy. Toto členění vznikalo dlouhým přirozeným vývojem.  Návrh ze  současné urbanistické  struktury vychází a dále ji rozvíjí. Jeho cílem je  vytvoření takové urbanistické koncepce, která zajistí odstranění disproporcí a optimální zastoupení funkcí v území.

- Území venkovské obytné

Touto funkcí jsou označeny veškeré stávající plochy  obytné včetně ploch návrhových. Ty doplňují proluky stávající obytné zástavby ve všech částech obce. Rozsáhlejší lokality jsou vymezeny v klidnější poloze na východě.

Území venkovské obytné je charakterizováno způsobem bydlení venkovského typu se zázemím zahrad a chovem domácího zvířectva, příp. omezeným chovem hospodářského zvířectva (počty a kategorie zvířat budou projednány v samostatném řízení). Jsou zde integrována zařízení základní občanské vybavenosti a služeb obyvatelstvu v místním měřítku.

přípustné využití:

- rodinné domy

- drobné stavby

- užitkové a okrasné zahrady

- hospodářské stavby, seníky, stodoly, sklady plodin a krmiv, stavby a plochy pro odstavování zemědělské techniky  na pozemcích rodinných domů

- stavby a zařízení pro obchod a služby nemající charakter výroby

- stavby a zařízení pro veřejné stravování

- stavby a zařízení ubytovací

- stavby a zařízení správní a administrativní místního významu

- stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče

- stavby a zařízení kulturní a společenská

- stavby a zařízení školská a vzdělávací

- stavby a zařízení rekreační

- stavby a zařízení veterinární péče

- stavby a zařízení pro sport

- místní obslužné a účelové  komunikace  a komunikace pro pěší a cyklisty

- odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, garáže

- stavby a zařízení  služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb., zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, vyhl.č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhl.č. 356/2002 Sb., vše v platném znění apod.).

- stavby a zařízení technického vybavení

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- veřejná zeleň

nepřípustné využití:

- bytové domy

- objekty výroby průmyslové a zemědělské

- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí  (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací)  překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- čerpací stanice pohonných hmot

- hromadné garáže

- Území občanské vybavenosti

Objekty základní občanské vybavenosti jsou situovány v centrální části Královy Lhoty. Při silnici II/ 308  v západní části obce jsou pro tuto funkci vymezeny dvě návrhové plochy.

Toto území je tvořeno monofunkčními solitérními objekty a areály nebo víceúčelovými (integrovanými) objekty občanské vybavenosti převážně lokálního významu

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro obchod

- stavby a zařízení pro služby

- stavby a zařízení veřejné správy, pošt

- stavby a zařízení pro administrativu a peněžnictví

- stavby a zařízení pro školství

- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči

- stavby a zařízení kulturně společenská

- stavby a zařízení ubytovací a stravovací

- stavby a zařízení církevní

- účelové sportovní plochy a zařízení

- zahradnictví

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby pro skladování

- zařízení veterinární péče

- ubytovací jednotky a byty

- rodinné domy

- příslušné komunikace účelové,  místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v plat. znění,  parkovací garáže

- stavby a zařízení hromadné dopravy

- stavby a zařízení technického vybavení

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- zeleň veřejná a ochranná, drobná architektura, vodní prvky

- zahrady v areálech objektů občanské vybavenosti

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- hromadné garáže

- velkokapacitní stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- Sportovní plochy

Sportovní plochy jsou zastoupeny víceúčelovým hřištěm v centru. Rozvojové plochy pro sport nejsou navrhovány, předpokládá se zkvalitnění vybavení stávajícího hřiště.

Sportovní plochy jsou plochy sportovních areálů s možností sezónního a celoročního využití  ke sportovním účelům

přípustné využití:

- sportovní plochy a zařízení krytá a nekrytá

- tribuny, hlediště, sociální zařízení

- stavby a zařízení veřejného stravování

- stavby a zařízení pro zdravotnictví

- stavby a zařízení pro administrativu

- ubytovací jednotky a byty

- stavby a zařízení provozního vybavení

- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, garáže

- stavby a zařízení hromadné dopravy

- stavby a zařízení technického vybavení

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů

- zeleň veřejná

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- velkokapacitní stavby a zařízení pro obchod, nákupní centra, zábavní střediska

- stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- čerpací stanice pohonných hmot

- Území  výroby, podnikatelských aktivit

V obci se nenachází větší výrobní areál. Z podnikatelských subjektů v obci působících lze zmínit firmu ALNUS s.r.o  a výrobu nábytku a kuchyní.

Pro rozvoj výroby a podnikatelských aktivit jsou vyčleněny plochy u stávajícího zemědělského areálu a další plochy vhodně napojené na silnici II. třídy na západním okraji obce.

Pro provozovny služeb bude možno využít i hospodářské objekty ve stávající obytné zástavbě, pouze však za předpokladu, že nebudou negativně ovlivňovat okolí a rušit funkci bydlení.

Toto území je určeno pro umisťování staveb a zařízení výroby nezemědělského  charakteru a služeb majících charakter výroby, staveb pro skladování a servis u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb., vyhl.č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhl.č. 356/2002 Sb., vše v platném znění, apod.).

přípustné využití:

- stavby a zařízení výroby nezemědělského  charakteru a služeb majících charakter výroby a řemeslné výroby

- stavby a zařízení pro skladování a manipulační  a skladové plochy

- stavby a zařízení pro servis a opravy

- stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

- stavby a zařízení služeb nemající charakter výroby

- ubytovací jednotky a byty

- stavby a zařízení zemědělské výroby rostlinné

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby a zařízení technického vybavení

- stavby a zařízení provozního vybavení

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů

- příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy a odpočinkové plochy

- stavby a zařízení hromadné dopravy

- odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, garáže pro služební, nákladní a speciální vozidla

- zeleň veřejná a ochranná

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy (mimo ubytovací jednotky a byty)

- stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území), stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby pro chov hospodářského zvířectva, hnojiště, silážní jámy

- skládky odpadů

- Území zemědělské výroby

Jižně centrálního prostoru obce je situovaný rozsáhlý areál živočišné výroby spol. Zemspol, a.s. (odchovna prasat, teletník, sklad, silážní výroby jámy). Západně centra jsou situovány hospodářské objekty dvou soukromě hospodařících zemědělců (chov hospodářských zvířat, rostlinná výroba)

Pro výrobu zemědělského charakteru nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy, případný rozvoj je možný v rámci rezerv stávajících areálů. Pro provozovny soukromě hospodařících zemědělců bude možno využít i hospodářské objekty ve stávající obytné zástavbě, pouze však za předpokladu, že nebudou negativně ovlivňovat okolí a rušit funkci bydlení (počty a umístění zvířat v rodinných farmách je nutno řešit individuálně  podle konkrétních podmínek a požadavků).

Negativní vliv zemědělských provozů je možno  postupně snižovat zkvalitňováním použitých technologií,  vybudováním zelených pásů.

Slouží umístění staveb a zařízení zemědělské výroby a služeb s ní spojených, staveb pro skladování a servis

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva a chov ryb

- stavby a zařízení pro skladování produktů živočišné výroby

- stavby a zařízení pro přípravu a skladování krmiv a steliva

- stavby a zařízení pro pěstování rostlin

- stavby a zařízení pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby

- stavby a zařízení pro skladování a přípravu prostředků výživy

- stavby a zařízení pro skladování přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů

- stavby a zařízení pro zemědělské služby

- stavby a zařízení pro odstavování nákladní a zemědělské techniky

- hnojiště, silážní jámy

- stavby a zařízení skladovací  a pro servis, manipulační plochy a provozní nádrže

- stavby a zařízení provozního vybavení

- stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby

- stavby a zařízení veterinární péče

- čerpací stanice pohonných hmot v rámci areálů

- stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů

- příslušné účelové a místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy, odpočinkové plochy

- odstavné a parkovací plochy a garáže

- stavby a zařízení technického vybavení

- zeleň veřejná a ochranná

- ubytovací jednotky a byty

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy (mimo ubytovací jednotky a byty )

- stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území)

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- skládky odpadů

- Území technické vybavenosti

jsou určena pro umisťování staveb a zařízení technické infrastruktury jako je zásobování vodou, elektrickou energií, plynem, centrální zásobování teplem a teplou vodou, přenos dat a informací a dalších médií (produktovod), dále slouží odvádění a likvidaci odpadních vod a nakládání s odpady a odstraňování odpadů.

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro zásobování vodou

- stavby a zařízení pro zásobování energiemi

- stavby a zařízení pro zásobování centrálně vyráběným teplem a teplou vodou

- stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace

- stavby a zařízení sloužící přenosu dalších médií (produktovody apod.)

- stavby a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly

- stavby a zařízení sloužící k nakládání s odpady

- stavby a zařízení a plochy pro skladování a manipulaci s materiály

- stavby a zařízení provozního, technického a technologického vybavení

- stavby pro administrativu

- komunikace účelové, pěší a cyklistické

- odstavné a parkovací plochy a garáže

- zeleň veřejná a ochranná

- protipovodňová opatření

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby a zařízení zemědělské výroby

- čerpací stanice pohonných hmot

- Plochy zeleně v sídle

jsou plochy utvářené udržovanou zelení se zahradnickou úpravou, umožňující každodenní rekreaci ve veřejném prostoru, udržované travnaté plochy, louky, sady a zahrady v zastavěném území obce a v návaznosti na ně

přípustné využití:

- parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry, sady, zahrady

- stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch – dětská hřiště apod.

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)

- komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace

- stavby a zařízení technické vybavenosti

nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadů

- Dopravní plochy

jsou plochy liniových dopravních staveb, parkovišť a dopravní vybavenosti

přípustné využití:

- liniové stavby dopravy silniční (silnice I., II., III., třídy, rychlostní komunikace, dálnice, místní obslužné a účelové komunikace)

- komunikace pro pěší a cyklisty

- odstavné a parkovací plochy

- liniové a plošné stavby dopravy železniční, letecké a vodní

- stavby, zařízení a plochy sloužící k zajištění dopravního provozu (nástupiště, odbavovací objekty a plochy, nakládací rampy, stavby a zařízení pro manipulaci a skladování přepravovaného zboží, pro odstavování vozidel a mechanizmů, pro opravy a servis, čerpací stanice pohonných hmot, informační zařízení)

- odstavné a parkovací plochy, řadové a hromadné garáže

- stavby a zařízení technického vybavení

nepřípustné využití:

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci

- stavby a zařízení průmyslové výroby, služeb majících charakter výroby, stavby a zařízení zemědělské výroby

- skládky odpadů

- Ochrana plochy pro přeložku II/308

Lokalita pro uvažovanou přeložku II/308 leží na zemědělské ploše (orná) ve východní části správního území obce jižně od stávající komunikace II/308.

přípustné využití:

- orná půda

- speciální zemědělské kultury a trvalé travní porosty

nepřípustné využití :

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným funkčním využitím

- Zemědělské plochy – orná

Jedná se o intenzivně obdělávané zemědělské pozemky určené pro pěstování zemědělských plodin.

přípustné využití:

- orná půda

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

- stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst.2 zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění

nepřípustné využití :

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

#### Zemědělské plochy - trvalé travní porosty

Jedná se o intenzivní travní porosty a pastviny a extenzivní travní porosty.

přípustné využití :

- trvalé travní porosty

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

- stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst.2 zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění

nepřípustné využití :

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

# Lesní plochy (pozemky určené k plnění funkce lesa)

jsou pozemky plnící funkci lesa a sloužící k pěstování lesních porostů

přípustné využití:

-    lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití, pro ekologickou stabilizaci krajiny, pro funkci        izolační

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

- malé vodní plochy  a toky

- stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 15 zák.č.289/1995 ve znění pozdějších předpisů

nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

- Plochy krajinné zeleně

Jedná se o břehovou a doprovodnou zeleň vodních ploch a toků a komunikační sítě v krajině, stabilizační vegetaci svahů, ochrannou vegetaci plošin a sníženin, květnaté louky, mokřady a prameniště, vegetaci říčních a poříčních niv, extenzívní staré sady a postagrární lada, integrované krajinné linie, klimaxové dřevinné porosty a urbánní lada.

přípustné využití:

- extenzívní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná a dřevinná společenstva (skály, stepi, mokřady).

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)

- plochy pro krátkodobé rekreační využití

nepřípustné využití :

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným funkčním využitím

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

- Vodní plochy a toky

jsou řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkce vodohospodářské,  ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské

přípustné využití:

- vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě, hospodářskému využití (chov ryb, vodních živočichů, výrobě energií)

- stavby a zařízení technického vybavení  (měřicí  stanice aj.)

- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.)

nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným funkčním využitím

- stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území nad mez stanovenou platnými předpisy

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

## Systém ekologické stability

Jedná se o přesně vymezené ekologicky významné plochy zahrnující vodní toky a plochy, lesní plochy, trvalé travní porosty, skupinovitou, rozptýlenou, solitérní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva

podmíněné funkční využití: nezbytné plochy dopravní a zařízení  technické infrastruktury

nepřípustné: jsou stavby a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň.

limity:

- ochrana a zabezpečení pravidelného ošetření stávající vzrostlé  zeleně

- u biokoridoru nadregionálního významu je nutné zachovat či  vytvořit pás široký 40 m (lesní společenstva a mokřady), 50 m  (luční společenstva).

- u biokoridoru lokálního významu je nutné zachovat či vytvořit  pás široký 20 m (luční společenstva a mokřady), 15 m (lesní  společenstva).

- u biocentra lokál. významu zachovat plochu 3ha ( lesní,  luční společenstva a mokřady).

- dodržovat nezbytnou péči o Bc a Bk, zamezit změně trofosti,  zanášení cizorodých látek splachy a úlety z výrobních ploch, změny  hydrických poměrů stanovišť odvodněním, či naopak zamokřením,  změny druhové skladby porostů zanášením agresivních druhů dřevin,  mechanické poškození okrajů mechanizací ( dooráváním, lámáním  větví atd.), nadměrnou rekreací, přemnožením zvěře, chovem  hospodářských zvířat.

- v první řadě se jedná o  ochranu existujících částí SES a dále  realizace v návrhovém období ( např. doplnění Bc a Bk prostorově  či strukturně). V další fázi realizace prvků SES u kterých je  vzhledem ke konkrétním realizačním podmínkám území, nebo vzhledem  k současným právním předpisům realizace problematická.

7.2. Limity území

- Do řešeného území nezasahuje žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody.

- Dle zákona o lesích č.289/1995 Sb., v platném znění, v  plochách, které zasahují k hranici pozemků určených k plnění funkcí lesa,  nesmějí být stavby umísťovány do pásma 50 metrů od hranice PUPFL. Případná zástavba  v tomto pásmu musí být projednána s dotčeným orgánem státní správy.

- Z hlediska vodohospodářského:

###### Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměru 500 mm, 2,5 m

Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky nelze:

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování

b) vysazovat trvalé porosty

c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu a terénní úpravy

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele

Území leží v CHOPAV Východočeská křída. Záplavové území zde nebylo vymezeno.

Po vybudování čistírny odpadních vod by mělo být vyhlášeno OP čistírny, dle typu a technologie ČOV – cca 25m.

- V oblasti dopravy  jsou vymezena následující ochranná pásma:

Ochranná silniční pásma se zřizují dle zákona 13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěné území obcí. Velikost pásma je určena důležitostí komunikace.

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II.třídy nebo III.třídy a místní komunikace II.třídy. V těchto pásmech je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního silničního orgánu a za podmínek v povolení uvedených.

V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové poměry způsobené pozemní dopravou a nejvyššími přípustnými hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.

- Ochranná pásma elektrických rozvodů jsou následující:

Pro zařízení vybudovaná po 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení 35 kV 			7m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN - stožárová 		jako vrchní vedení

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) 	1m na každou stranu od krajního kabelu.

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV 		10m od krajních vodičů

- Ochranná pásma plynovodů jsou stanovena následovně:

-  plynovody a přípojky do DN 200 mm včetně  ...........................….................        4 m,

-  nízkotlaké a středotlaké plynovody v zastavěném území obce  .....………....        1 m,

-  technologické objekty  ...................................................................................        4 m

- Ložiska nerostných surovin

V řešeném území se nenachází žádné ložisko nerostných surovin, poddolované území ani sesuvy půdy.

- Ochranné pásmo chovů zvířat

V Králově Lhotě nebylo vyhlášeno žádné ochranné pásmo chovu zvířat.

U staveb pro chov hospodářských zvířat obecně platí emisní limit, všeobecně platný pro amoniak - páchnoucí látky nesmí být ve vystupující vzdušině obsaženy v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo. Podle Listiny základních práv a svobod čl. 11, odst. 4 je možno omezit vlastnické právo jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. V případě, kdy jeden subjekt svou činností negativně ovlivňuje pozemky jiného vlastníka nad meze stanovené právními předpisy, aniž by byly výše uvedené podmínky splněny, je nutno takový stav považovat za nezákonný.  Provozovatel zařízení živočišné výroby musí učinit taková opatření (případné snížení počtu chovaných kusů, změna technologie výroby...), aby negativní vlivy způsobené jeho činností a přesahující hranice jeho pozemků nepřekročily meze stanovené právními předpisy (vyhl.č.117/1997 Sb...).

7.3.  Záplavová území

V řešeném území nebyla vymezena záplavová oblast.

8.    Přehled a charakteristika  vybraných  ploch

zastavitelného  území

| Pořadové číslo v ZPF | Rozloha (ha) | Navrhované funkční využití | Charakteri-stika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,48 | podnikatelské aktivity | Lokality jsou situovány po obou stranách silnice II/308 při příjezdu do obce od Hradce Králové |
| 2 | 0,93 | podnikatelské aktivity |  |
| 3 | 0,42 | občanská vybavenost | Obě lokality jsou situovány za sebou při jižním okraji silnice II/308 v západní části obce |
| 4 | 0,27 | občanská vybavenost |  |
| 5 | 0,40 | obytné | Plocha vyplňující proluku mezi původní zástavbou a novostavbou rodinného domu při hlavní silnici |
| 6 | 1,98 | obytné | Lokalita určená pro obytnou výstavbu dotváří urbanistickou strukturu obce v její západní části |
| 8 | 1,38 | podnikatelské aktivity | Obě lokality jsou situovány mezi zahrady obytných domů a areál zemědělské výroby v centrální části Královy Lhoty pozn.: část lokality č. 9 leží v současně zastavěném území |
| 9 | 0,22 | podnikatelské aktivity |  |
| 10 11 12 | 0,51 2,81 0,40 | obytné | Lokality, navazující na sebe a na současně zastavěné území, jsou situovány při jižním okraji obce. |
| 14 | 0,96 | obytné | Rozsáhlejší plocha pro bydlení je situována v klidné části obce východně od kostela, část lokality je v současně zastavěném území |
| 15 | 0,94 | obytné | Doplnění proluky mezi stávající zástavbou a navázání na návrhové plochy v jihovýchodním kvadrantu obce |
| 16 | 0,64 | obytné | Lokalita určená pro výstavbu několika rodinných domů dotváří urbanistickou strukturu obce v její východní části |
| 17 | 0,10 | ČOV | Lokalita pro výstavbu čistírny odpadních vod u zemědělského areálu |
| 18 | 0,13 | obytné | Využití proluky mezi stávající zástavbou |
| 19 | 0,32 | obytné | Dotvoření zástavby v jihozápadním kvadrantu a navázání na stávající obytné plochy |
| 20 | 0,06 | ČOV | Lokalita pro výstavbu čistírny odpadních vod |

9.  Doprava

9.1. Širší vztahy

V řešeném území je provozována pouze doprava silniční. Nejbližší železniční stanice se nachází na trati č. 026 Náchod - Opočno - Týniště nad Orlicí v Bohuslavicích nad Metují.

Vlastní území se nachází mimo důležitých silničních tras. Státní silnice II/308 je však používána s ohledem na velké zatížení silnice I/33 jako alternativní příjezd pro směr Hradec Králové - Náchod.

9.2. Silniční síť

Řešeným územím procházejí nebo se jej dotýkají následující silnice :

# II/308		Hradec Králové - Nové Město nad Metují

III/30815	České Meziříčí - Malé Meziříčí - Josefov

Ostatní komunikace jsou  místní, resp. účelové.

9.3. Intenzity dopravy

Na celém území ČR je v pravidelných intervalech prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR celostátní profilové sčítání dopravy. Sčítání se provádí na silnicích I. a II. tříd a na zatížených úsecích silnic III. tříd.

Pro řešené území je určující sčítací úsek na silnici II/308 na východním okraji Libřic 5-3357, resp. 5-3358 při Malém Meziříčí. U Libřic jsou však hodnoty přebírány z úseku 5-3357.

Výhledově, po vybudování dálnice D11 po Jaroměř, by mohly intenzity mírně poklesnout.

V tabulce jsou uvedena množství pro jednotlivá sčítací období.

sil. II/308, úsek 5-3358, Malé Meziříčí

| rok | N1 | T | O | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 69 | 416 | 1105 | 23 | 1544 |
| 1990 | 91 | 419 | 1308 | 23 | 1750 |
| 1995 | nebylo sčítáno |
| 2000 | 251 | 626 | 2765 | 22 | 3413 |
| 2010 | 309 | 771 | 3467 | 20 | 4258 |
| 2020 | 309 | 771 | 3796 | 16 | 4583 |

Pozn.   Hodnoty v tabulce jsou uvedeny ve skutečných vozidlech za 24 hod průměrného dne v obou směrech. Skladba dopravního proudu se dělí na N1 - lehká nákladní, T - nákladní celkem, O - osobní, M - moto, S - vozidel celkem.

Výhledové intenzity jsou vypočteny dle jediného dostupného pramene informací - dle růstových koeficientů dopravy vydaných Ředitelstvím silnic a dálnic Praha, kde za základ je vzato sčítání v roce 2000.

9.4. Místní komunikace

Místní komunikace doplňují síť státních silnic a zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu. Nejvýznamnější svými parametry a kvalitou zpevnění je MK spojující Královu Lhotu s obcí Skršice.

Další místní komunikace jsou rozvinuty pouze lokálně jako nezpevněné, resp. začátky účelových polních cest. Zpevnění jejich povrchu je pouze dílčí.

Střední a východní část průtahu silnice je doplněna oboustrannými chodníky, většinou 1,5 m širokými.

Obcí není vedena turistická ani cykloturistická stezka. Cykloturistická stezka je vedena po silnici III/30815 přes Malé Meziříčí. V mapových podkladech je označena jako trasa č. 14 a spojuje Josefov, České Meziříčí,  Třebechovice p.O. a Hradec Králové.

9.5. Dopravní závady

Na průtahu silnice II/308 ani na místních komunikacích nejsou takové dopravní závady , které by bylo možno považovat za závažné.

9.6. Návrhy řešení

Na průtahu silnice II/308 nejsou navrhovány úpravy. V západní části administrativního území je podél této silnice vymezena ochrana plochy pro možnost realizace úpravy křižovatky Na Vrtáčku (dle ÚP VÚC Orlické hory a Podhůří a ÚPO České Meziříčí). V rámci oprav a udržovacích prací se doporučuje zlepšovat kvalitu krytu a odtok srážkové vody z vozovky a vytvořit podmínky pro doplnění chodníků podél této páteřní komunikace.

Pro nově navržené lokality k zástavbě budou zřízeny, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je patrný z návrhu. Vedení komunikací uvnitř zastavovaných lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené parcelace.

9.7. Hromadná doprava osob

Hromadná doprava osob je prováděna pomocí pravidelné linkové autobusové dopravy, kterou zajišťuje Orlobus a.s. Nové Město. Na řešeném území jsou zřízeny dvě zastávky : Králova Lhota - U Javůrků a Králova Lhota - prodejna.

Řešenou obcí je v současné době vedeno 10 linek :

640041	Jaroměř - České Meziříčí - Dobruška - Rychnov

660070	Dobruška - České Meziříčí - Černilov - Hradec Králové

640027	Nové Město - České Meziříčí - Hradec Králové

640022	Náchod - Nové Město - Hradec Králové - Pardubice

640081	Náchod - Nové Město - Hradec Králové - Praha

640111	Broumov - Police n.Met. - Náchod - Hradec Králové - Praha

640081	Náchod - Nové Město - Hradec Králové - Praha

660051	Olešnice v Orl. h. - Dobruška - Hradec Králové - Praha

640381	Broumov - Náchod - Hradec Králové - Praha

## 610070	Hradec Králové - České Meziříčí - Opočno - Dobruška

Počet spojů je dle současného jízdního řádu velmi vysoký, jelikož jsou zde mimo jiné vedeny dálkové linky. Na základě těchto počtů se dopravní obslužnost jeví jako velmi dobrá.

9.8. Doprava v klidu

Pro parkování jsou využívány zpevněné plochy před prodejnou a při hostinci U Zemánků. Jinak je parkování prováděno v profilu místních komunikací a na vlastních pozemcích.

Odstavování vozidel je řešeno v izolovaných garážích na vlastním pozemku. U nových obytných objektů se doporučuje s ohledem na stupeň automobilizace uvažovat se dvěma odstavnými stáními. U nově navrhovaných podniků a služeb je třeba zajistit požadovaný počet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 (viz. vyhl. 137/1998 Sb. v § 10).

9.9. Kategorie a funkční třídy

Dle Kategorizace silniční a dálniční sítě vydané ŘSD Praha v roce 2000 je přiřazena silnici II/308 kategorie S 9,5/70, tzn. z toho plyne volná šířka vozovky 9,5 m a návrhová rychlost 70 km/hod.

Pro dvoupruhové obousměrné místní komunikace je minimální kategorie MO 7/30, tj. 6,0 m mezi zvýšenými obrubami. V případě vozovky s nezpevněnou krajnicí (bez obrub) je minimální kategorie obousměrné dvoupruhové komunikace MOK 7,5/30, tj. volná šířka 7,5 m. Nejmenší šířka chodníku je 2,0 m, resp. v málo zatížených úsecích lze připustit i šířku 1,5 m.

Funkční třídy průtahů státních silnic jsou C1, přestože by měly býti dle ČSN spíše zařazeny do B2. Tomu by však nebylo možno přizpůsobit požadované parametry. Ostatní místní komunikace mají funkční třídu C2 až C3, resp. u zklidněných komunikací D1. Samostatné stezky pro pěší mají funkční třídu D3.

Při parcelaci je nutno tyto minimální kategorie respektovat včetně nutného pásu pro pokládky podzemních inženýrských sítí. V případě zřizování obytných ulic je prakticky minimální šířka veřejného prostoru (mezi oplocením) 9 m.

9.10.  Životní prostředí

Při hodnocení vlivů na životní prostředí je nejdůležitější vliv hlukového zatížení a exhalací. Pro hodnocení situace jsou pro obě veličiny vypracovány matematické modely.

Aby byla komunikace považována za zdroj hluku je v metodických předpisech stanoveno minimální zatížení 30 voz/hod. Jako zdroj hluku je nutno považovat průtah silnice II. třídy. Pro něj jsou vypočteny ekvivalentní hladiny hluku pomocí programu HLUK+.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku pro venkovní prostor jsou uvedeny v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 502/2000.

Základní hladina hluku je 50 dB(A). Dle přílohy č. 6 je korekce na stavby pro bydlení a území +5 dB(A). V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto zdrojů rozhodující je další korekce +5 dB(A). V případě „staré zátěže“ je možno použít též další korekci + 12 dB(A). Pro noční dobu je korekce – 10 dB(A).

Z toho plyne, že bez použití korekce na „starou zátěž“ jsou nejvyšší přípustné hladiny pro denní dobu 60 dB(A) a pro noční dobu 50 dB(A).

Z přiloženého výpočtu ekvivalentních hladin hluku pro denní dobu plyne, že požadovaných hodnot se dosahuje (po připočtení +3 dB(A) jako korekce na přilehlou zástavbu) v cca 14 m od osy II/308 (pro noční dobu v 8mi metrech od osy). Ve výpočtu nejsou zahrnuty možné úpravy omezující šíření hluku (plné oplocení, dispoziční orientace obytných místností, …). Body výpočtu jsou 3 m nad terénem, izofony jsou zobrazeny 2 m nad terénem.

Při posuzování vlivu škodlivin, kdy není stanovena mezní intenzita, ale v dobře provětrávaném území projíždí menší množství vozidel územím a kde se neprojevuje kaňonový efekt je znečištění ovzduší z dopravy malé. V daném území výrazně vyšším podílem budou kvalitu ovzduší ovlivňovat stacionární zdroje znečištění.

9.11. Ochranná pásma

K ochraně státních silnic a místních komunikací a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží ochranná pásma, jejichž velikost je specifikována v zákonu o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v paragrafech 30 a následujících.

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II.třídy nebo III.třídy a místní komunikace I.třídy.

V těchto pásmech lze provádět stavby a terénní úpravy jen na základě povolení vydaného silničním správním orgánem a za podmínek v povolení uvedených.

Rampy křižovatek jsou součástí nadřazené komunikace, přičemž hranice jsou určeny v příloze č. 3 prováděcí vyhlášce silničního zákona vyhl. 104/1997 Sb., v platném znění.

V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové poměry způsobené pozemní dopravou a nejvyššími přípustnými hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.

Rodinné domy, realizované v lokalitách vymezených podél II/308, budou umístěny mimo ochranné pásmo této komunikace, dispozičně budou navrženy jako bariérové s obytnými prostory chráněnými před hlukem.

10. Vodohospodářská opatření

10.1.  Zásobování vodou

Stávající stav

Obec Králova Lhota  má vybudován systém zásobování vodou. Obec je zásobována veřejným vodovodem v rámci VSVČ z východního směru od vodojemu Bohuslavice samostatným zásobovacím řadem DN 150 mm, který pokračuje dále směr Libřice. Z jižního směru je vodovod zaokruhován s vodovodem DN 150 mm z Č. Meziříčí, resp. Skršic.

- Zdroje vody

Zdrojem vody VSVČ jsou v tomto místě odběru převážně zdroje Litá a PKP. Vodní zdroje mají dostatečnou vydatnost pro zajištění i  výhledových potřeb v řešeném území.

- Tlakové poměry, akumulace

Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou zajišťovány tlakovou úrovní vodojemu Bohuslavice (1000 m3) o kótě dna 305,5/ hl. 310,5 m n.m.

Hlavní zásobovací řad je vybudován z profilu DN 150 mm a pokračuje západním směrem (k obci  Libřice, Lejšovka).

- Rozvodné řady

Hlavní zásobovací řad do obce je proveden z DN 150 mm, rozvodné řady v zástavbě jsou provedeny z DN 90 mm.

Vodovodní řady jsou nízkého stáří, v dobrém stavebně technickém stavu a vyhovují ČSN 730873.

Návrh

Urbanistický návrh předpokládá nárůst cca 160 obyvatel na celkový teoretický počet 360 obyvatel. Předmětem návrhu je i doplnění ploch pro podnikatelské aktivity.

- Orientační výpočet potřeby vody

Specifické potřeby vody jsou dle nové metodiky uvažovány 150  - 200 l/ob.den dle rozsahu občanské vybavenosti. Ve výpočtu je  uvažováno pro návrhové období s dolní mezí a občanskou  vybaveností samostatně. Uvažované specifické potřeby v menších  obcích nebudou pravděpodobně dosaženy, neboť v řadě nemovitostí  jsou využívány pro potřeby vody užitkové vlastní studny.  Procento napojení obyvatel na vodovod je pro výhledové období  uvažováno 100 % .

- Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost:

A. Potřeba vody pro bytový fond

360  ob. á 150 l/ob.den					54,00 m3/d

B. Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost

Králova Lhota je  posuzována  jako samostatná obec  do 1 000 ob.

360  ob. á 20 l/ob.den 					7,20 m3/d

C. Potřeba vody pro průmysl

v návrhu je uvažováno s prostorem pro podnikání, s provozovnami drobné výroby a výrobních služeb - celkem je  uvažováno s přírůstkem cca 10 pracovníků

10 prac. á 120 l/ob.den 					1,20 m3/d

D. Potřeba vody pro zemědělství

pro návrhové období je evidována rezerva v potřebě vody  v množství cca  20,0 m3/d

- Nerovnoměrnost spotřeby vody

Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro Výpočet potřeby vody (1993).

součinitel denní nerovnoměrnosti 		- kd  		1,50

součinitel hodinové nerovnoměrnosti 		- kh		1,80

Celkové bilance potřeby vody pro obec Králova Lhota

| druh spotřeby | Qd | Qd max | Qh max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/d) | (m3/d) | (l/s) | (l/s) |
| obyvatelstvo | 54,00 | 81,00 | 0,94 | 1,69 |
| vybavenost | 7,20 | 10,80 | 0,12 | 0,22 |
| průmysl | 1,20 | 1,20 | 0,01 | 0,08 |
| zemědělství | 20,00 | 20,00 | 0,23 | 0,23 |
| Celkem | 82,40 | 113,00 | 1,30 | 2,22 |

Dle orientačního výpočtu potřeby vody pro návrhové období bude třeba zajistit pro potřeby obce cca 1,3 l/s maximálního denního množství vody.  Vodní zdroje VSVČ jsou natolik vydatné, že zvýšenou potřebu vody bezproblémově zajistí.

Dle ČSN 736650 má obsah akumulace odpovídat 60 – 100 % denního maxima, což v případě Královy Lhoty  představuje objem cca 68 – 113 m3.  Pro návrhové období lze zahrnout zvýšené potřeby na akumulaci do objemu stávajících vodojemů (Bohuslavice,  vodojemy PKP).

- Rozvodné řady

V lokalitách nových investičních aktivit jsou navrhovány nové zásobovací řady dle ČSN 730873. Jsou navrhovány zaokruhované vodovodní řady profilů DN 90 mm.

Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s  vodovodními řady soukromých zdrojů.

Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby  upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků  a požárních nádrží - dle ČSN 75 2411.

Pro uvažovanou výstavbu je zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb  - zásobování vodou  a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody  a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804.

10. 2. Kanalizace

Stávající stav

Králova Lhota má vybudován systém dešťové kanalizace. Vzhledem k morfologii terénu je obec členěna do tří samostatných povodí.

Západní část obce je odvodněna povrchovým odvodněním (silniční příkopy)  západním směrem k Haťskému potoku. Střední část je odvodněna oboustrannou dešťovou kanalizací podél komunikace, včetně přepadu z požární nádrže samostatnou stokou do výústě pod ZD a následně otevřeným příkopem do Haťského potoka. Východní část (nad kostelem) je svedena také do samostatné výústě a melioračním odpadem odtéká volně do Haťského potoka.

Dešťová kanalizace je provedena zejména z betonových trub se spojem na pero a drážku, profilů DN 300, 400 a stavebně se jedná nejčastěji o mělce zatrubené silniční příkopy.

Likvidace odpadních vod od obyvatelstva je řešena septiky a žumpami s přepadem do uvedené dešťové  kanalizace a popř. přímo do silničních příkopů a melioračních svodnic.

# Návrh

Pro návrhové období doporučujeme stávající úseky kanalizace zhodnotit pasportem a tak stanovit využitelné úseky.

Při obhlídce kanalizace bylo zřejmé, že některé úseky zejména mladšího data jsou i nadále využitelné.

S odvoláním na zadání ÚPO Králova Lhota a souborné stanovisko, obsahující závěry z projednání US jako konceptu ÚPO Králova Lhota, bod 16.2.1. Kanalizace, se v  otázce odkanalizování doporučuje ponechat více možností řešení s rezervováním příslušných ploch.

Je nutné zpracovat následně studii odkanalizování obce s technickým a ekonomickým vyhodnocením navrhovaných variant.

I. Jednotná kanalizace

Klasická kanalizace (jednotná) s ochranou 3 lokalit pro čistírny odpadních vod:

ČOV 1 jižně od zemědělského areálu

ČOV 2 jižně centra obce

ČOV 3 v západní části u plochy pro podnikatelské aktivity

I.A

Místo ČOV 1 a 2 mohou být čerpací stanice a ČOV 3 bude ponechána s přímým zaústěním do Haťského potoka

I.B

Variantně je možné odvedení odpadních vod na ČOV České Meziříčí přes Skršice. V tomto případě budou na plochách vymezených pro čistírny odpadních vod umístěny čerpací stanice, které budou propojeny výtlakem a podél komunikace na Skršice bude veden nový výtlak na ČOV České Meziříčí.

II. Oddílná kanalizace

Stávající kanalizace včetně jejího doplnění bude využita pouze pro dešťové vody. Splaškové vody budou svedeny do tlakové nebo vakuové kanalizace na ČOV 3 s přímým zaústěním do Haťského potoka.

Odpad z požární nádrže bude nutno převést samostatným potrubím mimo stokové systémy do otevřeného příkopu pod obcí.

Veškeré vody balastní a čisté dešťové doporučujeme svádět mimo kanalizaci do otevřených příkopů a do melioračních svodnic.

Do doby výstavby centrálního čištění doporučujeme u stávající zástavby likvidaci odpadních vod od obyvatelstva stávajícím způsobem, tzn. zejména jímkami na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905, u novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV.

10. 3. Vodní toky a plochy

Zájmové území se nachází v základním povodí Dědiny (1 – 02 – 03), dílčím povodí Haťského potoka. Vlastní území odvodňuje ještě systém melioračních svodnic situovaných dle hranic zemědělských pozemků (honů).

| tok | č. hydrolog. pořadí | plocha povodí | správce toku |
| --- | --- | --- | --- |
| Haťský potok | 1 – 02 – 03 - 030 | 17,531 km2 | ZVS |

Haťský potok je v celé délce upraven, podchycuje další meliorační svodnice, drénuje podpovrchovou vodu. V dolní části (mimo řešené území) vytváří záplavové území a vlévá se do Dědiny pod Českým Meziříčím.

Do dílčích melioračních svodnic  je vyústěna kanalizace a jsou sváděny komunálně znečištěné odpadní vody od obyvatelstva.

Průtokové poměry svodnic a Haťského potka jsou značně rozkolísané, jsou přímo závislé na srážkových poměrech. Průtoky se řádově pohybují v desetinách  l/s, při vyšších vodních stavech řádově v l/s i desítkách l/s. Kvalita vody je převážně ovlivňována zemědělskou činností, a zejména komunálním znečištění z obce. Dle ČSN 757221 ji lze orientačně charakterizovat st. III., při nízkých vodních stavech st. IV.

Pro návrhové období je uvažováno s doplněním kanalizace tak, aby se zamezil přísun komunálně znečištěných odpadních vod do toku. Doporučujeme podél toku doplnění zeleně příslušné druhové skladby.

Další stavební úpravy koryta nejsou navrhovány. Stavební úpravy je možno akceptovat                   v souvislosti s výstavbou nových objektů (mostky), popř. v rámci oprav stávajícího  opevnění. Ve volných plochách a v extravilánu je možno doporučit zejména vegetační opevnění v souvislosti s prvky ÚSES.

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat  po obou stranách toku pro možnost užívání volný nezastavěný  manipulační pruh o šířce 6 m  od  břehové čáry dle z.č. 254/2001Sb.  a 470/2001 Sb., v platném znění.

Vodní toky a břehové porosty jsou významnými krajinnými prvky,  které jsou chráněny před poškozováním. Případné zásahy do nich  je třeba omezit na nejnutnější míru.

Veškeré stavby a činnost v inundačním území podléhají  vodohospodářskému souhlasu dle z.č. 254/2001 Sb., v platném znění.

Navrhované stavby v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či  znemožňovat povinnosti správce toku dle z.č. 254/2001 Sb. a vyhl. 470/2001, v platném znění.

Území určené k výstavbě je nutno zabezpečit takovým způsobem,  aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly  srovnatelné se stavem po výstavbě jako před ní (tzn. odtok ve  stejném množství a ve stejném časovém úseku), aby nedocházelo  ke zhoršování odtokových poměrů níže na tocích. Doporučujeme  možnost hydrogeologického posouzení likvidace neznečištěných  dešťových vod vsakem do podloží.

Konkrétní zásahy do toků, břehových porostů, rušení cest u  toků a pod. doporučujeme projednávat přímo s patřičným závodem  správce toku.

Celé území se nachází v CHOPAV ( Chráněná oblast přirozené akumulace vod )  Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981  Sb., ze dne 24.června 1981. V tomto území je upraven režim hospodaření a jsou stanoveny činnosti, jež jsou v chráněných  vodohospodářských oblastech zakázány :

a)zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o  více než 25 ha, v jednotlivé chráněné vodohospodářské  oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen  nejvýše o 500 ha proti stavu ke dni nabytí účinnosti tohoto  nařízení,

b)odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy

c)odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé  plochy , pokud se neprokáže na základě hydrogeologického  zhodnocení , že odvodnění neohrozí oběh podzemních vod,

d)těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 tis. m3 v jedné  lokalitě , pokud se neprokáže na základě hydrogeologického  zhodnocení , že těžba rašeliny neohrozí oběh podzemních  vod,zákaz se nevztahuje na těžbu rašeliny z přírodních  léčivých zdrojů,

e)těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní  práce , které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních  vod , zákaz se nevztahuje na těžbu

1.štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a  technologie těžby přizpůsobeny možnostem následného  vodohospodářského využití prostoru ložiska,

2.v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo  jámové těžbě a nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než  10 ha,

3.všech druhů uhlí, nedojde-li k narušení důležitých funkcí  území z hlediska ochrany životního prostředí,

4.ostatních vyhrazených nerostů, nedojde-li k většímu  plošnému odkrytí než 10 ha,

f)těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není  zajištěno zneškodňování odpadů v souladu s předpisy na  ochranu jakosti vod,

g)ukládat radioaktivní odpady z výroby nebo regenerace  palivových článků pro jaderné elektrárny a radioaktivní  odpady z jaderných elektráren,

h)provádět geologické a hydrogeologické průzkumné práce, pokud  jednotlivé průzkumné objekty nebudou následně  vodohospodářsky využity nebo nebudou následně upraveny tak,  aby nedocházelo k ohrožení oběhu podzemních vod,

i)provádět výstavbu :

1.zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě nad 5000 ks,

2.závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby,  využívajících ropu nebo ropné látky jako surovinu,

3.skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad  1000 m3,

4.dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně  příslušenství , pokud nebudou opatřena proti úniku ropných  látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud nebude  vybudován kontrolní systém pro zjišťování jejich úniku,

5.provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a  které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost  povrchových nebo podzemních vod, s kapacitou přesahující  potřebu provozu závodu,

6.tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW

Zákazy podle odstavce 1 se v chráněných vodohospodářských  oblastech nevztahují na

a)stavby a zařízení, které byly přede dnem nabytí  účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy ve výstavbě  nebo v užívání,

b)činnosti, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto  nařízení v souladu s předpisy provozovány,

c)činnosti uvedené v odstavci 1 písm.a),d) a e), souvisí-li  s výstavbou vodních nádrží, s úpravami koryt  vodohospodářsky významných vodních toků a s výstavbou  jímacích zařízení pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou

d)dobývání ložisek vyhrazených nerostů ve stanovených  dobývacích prostorech a na úpravu radioaktivních surovin v  souvislosti s dobýváním v těchto dobývacích prostorech,

V mimořádných případech může vláda ČSR povolit výjimky z  ustanovení odstavce 1 písm.a),e),f) a i)č.6.

V chráněných vodohospodářských oblastech mohou být  zřizovány skládky městských a průmyslových odpadů pouze na  místech, na nichž nemůže dojít k vyluhování obsahu odpadů do  podzemních nebo povrchových vod, anebo jsou-li na nich  provedena technická opatření, která zabrání unikání výluhů do  podzemních nebo povrchových vod.

Tímto nařízením není dotčena působnost orgánů a úkoly  organizací vyplývající z předpisů o státní ochraně přírody a z  jiných zvláštních předpisů.

11. Elektrorozvody, spoje

11.1. Elektrorozvody

Provozovatel elektrické sítě : Východočeská energetika a.s.

Provozní správa SEVER - Trutnov

Stávající stav

- Způsob napájení

Obec je napájena elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem 35kV.

- Primérní rozvod

Obec je napájena z primerní kmenové linky 35kV VN 363. Z této kmenové linky jsou vrchními odbočkami připojeny trafostanice v obci.

- Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN slouží celkem 3 transformační stanice: 2 v majetku VČE a 1 cizí

MAJITEL : VČE

=====================================================================

čís.TS	Název TS	Druh TS	Výkon TS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TS 197 	Obec I 	3-sloupová	250 kVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TS 386	Obec II	2-sloupová 	250 kVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný výkon : distribuce celkem                                	500 kVA

MAJITEL : cizí

=====================================================================

čís.TS	Název TS	Druh TS	Výkon TS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TS 553 	ZD	příhradová	100 kVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný výkon : cizí celkem                                	                                  100 kVA

Tento výkon není zahrnut do bilance

- Stávající zatížení

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je maximální příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN.

Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanice VČE :     0,75 při cos fí = 0,9

Pp = 500 x 0,75 x 0,9   = 337 kW

- Sekunderní rozvod

Sekunderní rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C, převážně vrchním vedením. V transformaci VN/NN je menší rezerva výkonu (po výměně transformátoru za větší jednotku), využitelná vzhledem k nízké přenosové schopnosti vrchního vedení pouze v blízkosti TS.

Návrh

- Nová výstavba

Návrh řeší v návrhovém období výstavbu rodinných domů  a plochy pro podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost. Obec je plynofikována.

- Požadovaný příkon a jeho zajištění

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Vzhledem k tomu, že obec je plynofikována, je uvažováno elektrické vytápění u 10 % domácností nových rodinných domů.

Distribuce

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA :

Roční trend růstu příkonu je vzhledem k plynofikaci uvažován cca 2% ročně ( k = 1,35 pro návrhové období 15 let ).

stávající příkon : P1= 337 kW

příkon v r. 2017 : P2= k x P1= 1,35 x 337 = 455 kW

NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA :

4 RD el.vytápěné : P3= 4 x (6 + 4/41/2) = 32 kW

36 RD  plyn.vytáp. : P4= 36 x (1,6 + 6,4/361/2) = 96 kW

Celkem navržené RD : P5= P3+ P4= 32 + 96 = 128 kW

Občanská vybavenost : P6= 0,3 xP5 = 0,3 x 128 = 39 kW

Celkem navržená zástavba : P7= P5+P6= 128 + 39 = 167 kW

Celkem distribuce v r.2016: P8= P2+P7= 455 + 167 = 622 kW

Průmysl: V obci větší průmyslový odběr neexistuje a pravděpodobně ani nevznikne. V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešená přezbrojením trafostanice nebo postavením nové trafostanice s vrchní primérní přípojkou. Výstavba v lokalitě určené pro podnikatelské aktivity v západní části obce je podmíněna výstavbou nové TS a s tím související vn přípojky.

Zajištění výhledového výkonu :

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 35 kV, stávajícím vrchním systémem 35 kV. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.

- Transformace VN/NN

Výhledový požadovaný výkon 622 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se buď celé vymění (TS 197), nebo osadí větším transformátorem a přezbrojí (TS 386). S výstavbou nové TS je nutno počítat v západní části řešeného území pro zajištění zásobování nově navržených ploch pro podnikatelské aktivity.

- Primérní rozvod

Primérní rozvodný systém 35 kV zůstane zachován.

- Sekunderní rozvod

Nová zástavba bude připojována vrchním nebo kabelovým sekunderním vedením (dle místních podmínek určených Rozvodným závodem VČE). Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možnosti a požadavků na výkon postupně kabelizována.

Navržený typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm2.

Je nutno směřovat k tomu, aby rozvodné energetické a telekomunikační vedení bylo v zastavěné části umístěno pod zem ( dle § 4 odst.5 vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu)

Ochranná pásma

- dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění

Pro zařízení vybudovaná po 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení 35 kV 			7m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN - stožárová 		jako vrchní vedení do 35 kV

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) 	1m na každou stranu od krajního kabelu.

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV 		10m od krajních vodičů

Trafostanice VN/NN - stožárová 		jako vrchní vedení do 35 kV

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) 	1m na každou stranu od krajního kabelu.

- V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno

a) zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky,

b) vysazovat a nechávat růst porosty nad výšku 3m,

c) provádět činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, zdraví a majetek osob.

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující její údržbu.

11.2. Telekomunikace

Provozovatel telefonní sítě: ČESKÝ TELECOM, telekomunikační obvod Hradec Králové

Stávající stav

V obci je stávající telefonní rozvod proveden převážně vrchním rozvodem s vrchními přípojkami k jednotlivým účastníkům. Síťové rozvaděče SR jsou napojeny z TO Hradec Králové přes TÚ Dobruška. S rekonstrukcí a kabelizací telefonní sítě je výhledově počítáno.

Návrh

Nové bytové a podnikatelské stanice budou napojeny na stávající síťové rozvaděče SR. Pokud rezerva v síťovém rozvaděči bude vyčerpána, bude napojení prozatím řešeno koncentrátorem.

11.3. Radiokomunikace

- Katastrálním územím obce neprochází žádná RR trasa ČRa, a.s.

- Distribuce televizního signálu je zajišťována následujícími TV vysílači:

Rychnov nad Kněžnou- Litický Chlum pracujícím na 28. kanálu (ČT 1), 33. kanálu (NOVA) a 45.    kanálu (Prima)

Hradec Králové - Krásné pracujícím na 22.kanálu(ČT1), 57.kanálu(ČT2),6.kanálu(NOVA),34.kanálu         (Prima)

Trutnov - Černá hora pracujícím na 23.kanálu(ČT1), 40.kanálu(ČT2), 11.kanálu(NOVA)

- Zásobování teplem a plynem

12.1. Zásobování teplem

Stávající stav

V roce 2001 byly zahájeny  práce na vybudování plynové přípojky do obce a v roce 2002 byla obec plynofikována.

Do té doby byla stávající zástavba v obci vytápěna  většinou lokálně pevnými palivy, v některých případech elektřinou  buď způsobem přímotopným nebo akumulačními kamny na noční proud.  Za lokální vytápění se považuje i ústřední nebo etážové vytápění  do výkonu 50 kW.

Návrh

Protože v obci  je již realizována středotlaká místní  plynovodní síť, jsou plynofikovány stávající objekty a počítá se i s plynofikací navrhované zástavby.

Pouze v případech, kdy někteří majitelé objektů plynofikaci  odmítnou, bude nutno vytápění řešit buď elektřinou, nebo jiným  ekologickým palivem, na příklad propanem, propan - butanem,  extralehkým nízkosirným olejem, palivovým dřevem nebo dřevním  odpadem ( štěpky a brikety z dřevního odpadu ), případně by bylo  možno využívat energii biomasy.

V každém případě je nutno omezovat využívání fosilních paliv  s vyšším obsahem síry a nespalitelných látek, které při provozu  zdrojů tepla ( i lokálních ) znečisťují přízemní vrstvu  atmosféry.

Souběžně s hlavní energií pro vytápění je vhodné, na př. pro předehřev teplé vody užitkové, využívat i energie sluneční  získávané pomocí slunečních kolektorů.

12.2. Zásobování plynem

Stávající stav

Stávající zástavba v Králové Lhotě je od roku 2002 již plynofikována a počítá se i s plynofikací navrhovaných objektů.

Obec Králova Lhota spolu s osadou Malé Meziříčí (část obce České Meziříčí) je napojena ze STL plynovodu, z napojovacího bodu v Českém Meziříčí. STL plynovod byl dimenzován s ohledem na možnost napojení obce Libřice, ležící západně Královy Lhoty.

V páteřní komunikaci je veden STL plynovodní řad PE DN 90. Na něj navazují větve z PE DN 50. Veřejná část domovních přípojek v počtu 66 ks je z PE DN 32. Z Královy Lhoty pokračuje STL plynovodní přivaděč DN 90 do obce Libřice.

Návrh

# Předpokládá se plynofikace všech návrhových ploch.

Ochranná pásma

Pro plynárenská zařízení jsou stanovena ochranná pásma od obrysu plynárenského zařízení:

-  plynovody a přípojky do DN 200 mm včetně ......................................…........  4 m,

od DN 200 mm do DN 500 mm včetně  .......…. .......  8 m,

nad DN 500 mm ...................................................... 12 m,

-  nízkotlaké a středotlaké  plynovody  v zastavěném území obce .……..........    1m,

-  technologické objekty ...................................................................................    4 m,

-  u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních

průsecích jsou vlastníci a uživatelé pozemků  povinni udržovat

volný pruh území na obě strany od osy plynovodu v šířce  .............……........   2 m.

Bezpečnostní pásma

-  odpařovací stanice zkapalněných plynů  ......................................……....  100 m,

-  regulační stanice vysokotlaké ........................................................…......    10 m,

-  regulační stanice velmi vysokotlaké ................................................…....     20 m,

-  vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .........................................….......    15 m,

do DN 250 mm  ..............................................    20 m,

nad DN 250 mm .............................................   40 m.

13. Nakládání s odpady

- V současnosti je svoz komunálních odpadů a nebezpečných složek zabezpečován v Králově Lhotě v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech.

- Odstraňování odpadů v Králově Lhotě probíhá svozem a skládkováním. Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro celou svozovou oblast Rund Jaroměř. Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje 2x ročně Podorlická skládková společnost Nové Město nad Metují.

- Pro separovaný sběr (sklo, papír, plasty) jsou vymezeny prostory u prodejny. Pro návrhové období je uvažováno se zachováním systému svozu odpadu a případným rozšířením jeho separace

- Doporučujeme sledovat producenty průmyslových odpadů, zda s nimi nakládají dle platných předpisů.

- Veškeré prostory užívané k černému skládkování je nutno asanovat a plochy rekultivovat.

- Dobývací prostory nerostů

- V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor nerostů ani ložisko nerostných surovin.

15. Územní systém ekologické stability a ochrana

přírody

15.1. Přírodní podmínky

## Geomorfologie

Z geomorfologického hlediska leží území Královy Lhoty v subprovincii Česká tabule, v oblasti Orlické tabule. Průměrná nadmořská výška činí 265 m.n.m.

## Fytogeografie

Území náleží do obvodu teplomilné květeny, termofytikum (České termofytikum : 15. Východní Polabí).

## Geobotanické rekonstrukční jednotky

Z původních přírodních společenstev tvořily dřevinnou skladbu společenstva převážně dubohabrových hájů, dále luhy a olšiny, borové doubravy a květnaté bučiny.

## Klima

Území náleží do klimatické oblasti č. 11 mírně teplé, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 80C. Průměrný roční úhrn srážek činí 600mm.

## Vegetační stupeň

Dle průměrné nadmořské výšky 265 m je území zařazeno do 2. vegetačního stupně bukovodubového. Biota tohoto stupně odpovídá biogeografické zóně středoevropského listnatého lesa. V přírodních lesích převládají dub zimní, habr a ojediněle buk. V podrostu se nacházejí teplomilné druhy trav a bylin a začínají se vyskytovat typické lesní druhy.

15.2. Ochrana přírody

V území se nenachází chráněná území, památné stromy  či evidované významné krajinné prvky dle zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

15.3. Krajina a ÚSES

Obec se nachází  v téměř rovinatém území intenzivně zemědělsky obhospodařovaném, s absencí stabilizujících prvků  jako jsou lesní společenstva, travní porosty, rozptýlená zeleň apod. (viz tabulka zastoupení půdního fondu).

Typické jsou velké bloky orné půdy (velikost cca 40 - 70ha) členěné polními cestami či svodnicemi bez doprovodné zeleně, zejména v severní části katastru ohrožované větrnou a vodní erozí.

Území je téměř celé zorněno, pouze jižně zemědělského střediska je na ploše 16ha nově založen pastevní areál.

Stávající cestní síť je řídká a různé kvality se sporadickou doprovodnou zelení - dožívající ovocná stromořadí, ojediněle nálet.

Na ZPF hospodaří ZEMSPOL s.r.o. se sídlem v Českém Meziříčí, malou část do 10% obhospodařují drobní vlastnící.

Celé území náleží do Chráněné oblasti přírodní akumulace vod - Východočeská křída. Hydrologická síť v území je degradovaná, Haťský potok - pravostranný přítok Dědiny a  hlavní recipient povrchových vod v území, je prakticky v celé délce upraven a bez břehových porostů. Meliorační odpady odvodňující zemědělské pozemky tvoří poměrně hustou síť, jsou často zaneseny, zarostlé rákosem, se znečištěnou vodou či bez vody (do dílčích melioračních svodnic je zaústěna kanalizace a jsou sváděny komunálně znečištěné vody od obyvatelstva). Na Haťském potoce je na západním okraji obce umístěn rybník Závěšťák, z hlediska ekologického i krajinářského nejcennější lokalita v řešeném území (funkční biocentrum).

Lesní porosty jsou zastoupeny na nepatrné výměře cca 13ha (2,43% celkové plochy katastru). Jedná se porosty v návaznosti rybníku Závěšťák a menší komplex „V borku“ v severozápadním cípu katastru.

- Opatření sledující zkvalitnění krajinného prostředí

Za účelem posílení stability krajiny  byl v území zpracován územní systém ekologické stability - ÚSES (Agroprojekt Litomyšl 1993), který na základě podrobných terénních průzkumů v území vymezil síť biocenter a biokoridorů, v současné době převážně nefunkčních, které je žádoucí postupně založit či doplnit.

Z funkčních prvků se jedná pouze o rybník Závěšťák a navazující mokřadní, luční a lesní společenstva (biocentrum na ploše téměř 14ha). Ostatní prvky jsou nefunkční či částečně funkční a sledují zejména degradované vodní toky či meliorační svodnice, které je žádoucí revitalizovat (otevření zatrubněných úseků, technická opatření na zpomalení odtoku včetně založení malých vodních nádrží či poldrů, doplnění doprovodné zeleně a ochranného zatravnění vůči splachům z navazujících zemědělských ploch, zabránění znečišťování vody). Veškerá opatření je nutno provádět ve spolupráci se správcem toku.

V okrajové jižní části řešeného území byla navržena 2 biocentra, jejichž realizace předpokládá  zatravnění či zalesnění na ploše cca 2ha + založení malé vodní nádrže.

Kromě biokoridorů údolnicového charakteru (o celkové délce cca 2 222m) byl v území vymezen biokoridor  sledující severní katastrální hranici obce ( a zároveň hranici mezi okresy Rychnov nad Kněžnou a Náchod), kde je v trase stávající cesty navrženo založit v délce cca 1000m pás lesních společenstev široký min. 15m, plnící zde m.j. funkci větrolamu proti silným severozápadním větrům.

V lokalitě „V dolcích“ je na trase tohoto BK navrženo lesní biocentrum na ploše minimálně           3 ha.

Mimo návrhů na založení prvků ÚSES je nutné dodržovat nezbytnou péči o stávající prvky, tzn. zamezit změně hydrických poměrů stanovišť odvodněním či naopak zamokřením, zanesením cizorodých látek plachy či úlety z výrobních ploch, změny druhové skladby porostů zanesením nepůvodních a agresivních druhů, mechanickým poškozením okrajů mechanizací (dooráváním a pod.), )nadměrnou rekreací, přemnožením zvěře, chovem hospodářských zvířat apod.

ÚSES je doplněn o interakční prvky - zejména liniové prvky šířky do 3m (polní cesty, meze, svodnice), které je navrženo ozelenit. Budování těchto prvků je snazší vzhledem k minimálním záborům zemědělského půdního fondu. Charakter ozelenění musí odpovídat požadované funkci prvku, vedle domácích druhů dřevin lze k ozelenění cest využít a i staré botanické druhy ovocných stromů.

- Další navrhovaná opatření:

- Obnova tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny - lípa, dub, třešeň ptačí)

- Zatravnění svažitých, podmáčených  pozemků zejména v návaznosti na intravilán obce (svah pod Lhotským kopcem), celkem na ploše cca 7ha

- Doplnění mimolesní zeleně ve formě remízků (na hůře využitelné plochy v rozcestí, u vodotečí, na vyvýšené kóty nad obcí, do pastviny u zem. střediska,  keřové k patám stožárů elektrického vedení apod., pro ozelenění jsou  vhodné domácí druhy dřevin včetně keřového patra (viz ÚSES)

- Doplnění izolační zeleně k zemědělským a jiným výrobním objektům včetně navrhovaných, ozelenit areál ČOV (kombinace stromového a keřového patra).

Všechna doporučená opatření je nutné provádět na základě zpracovaného projektu.

Realizace se předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami (které se v zájmovém území v nejbližším období nepředpokládají), po vyřešení majetkoprávních vztahů.

U realizací s minimálními zábory zemědělské půdy (solitérní a liniová zeleň) je žádoucí začít v předstihu.

- Limity ÚSES

Při realizaci prvků ÚSES - Bc a Bk je nutné zachovat minimální prostorové parametry, zachovat jejich plnohodnotnou funkci a zabezpečit údržbu :

U biokoridoru lokálního významu je nutné zachovat či vytvořit  pás široký 20 m (luční společenstva a mokřady), 15 m (lesní  společenstva). U biocentra lokálního významu zachovat plochu 3 ha (lesní,  luční společenstva a mokřady).

Dodržovat nezbytnou péči o Bc a Bk, zamezit změně trofosti,  zanášení cizorodých látek splachy a úlety z výrobních ploch, změny  hydrických poměrů stanovišť odvodněním, či naopak zamokřením,  změny druhové skladby porostů zanášením agresivních druhů dřevin,  mechanické poškození okrajů mechanizací (dooráváním, lámáním větví atd.), nadměrnou rekreací, přemnožením zvěře, chovem  hospodářských zvířat.

V první řadě se jedná o ochranu existujících částí SES a dále  realizace v návrhovém období (např. doplnění Bc a Bk prostorově  či strukturně). V další fázi realizace prvků SES u kterých je  vzhledem ke konkrétním realizačním podmínkám území, nebo vzhledem  k současným právním předpisům realizace problematická.

15.4.  Zeleň v obci

Obec Králova Lhota leží převážně v bezlesé intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. V jejím okolí se také nachází minimum krajinné zeleně. Ta je zde zastoupena především v nepravidelné doprovodné zeleni podél cest. Krajinná  skupinovitá či rozptýlená zeleň se v okolí obce vyskytuje minimálně.

Zástavba se rozkládá podél silnice II. třídy, která tvoří její osu. Podél ní není dostatek místa pro výsadbu vyšší zeleně, mezi chodníky a silnicí jsou květinami osázená rabátka.

Významné jsou výsadby v centru (před kostelem sv. Zikmunda, v okolí vodní nádrže, okolí památníku Karla Hladíka) a nahodilé výsadby podél bočních komunikací či hranic pozemků. Intenzivně doplňuje ozelenění v obci soukromá zeleň v podobě solitérních stromů a velké množství ovocných dřevin v zahradách a sadech.

výsadby v centru obce :

- Před kostelem sv. Zikmunda je vysázené stromořadí vzrostlých lip. Vzhledem ke značné hustotě výsadby jsou některé stromy poněkud nevhodně seřezány.

- Obvodová výstavba podél požární nádrže je nevhodná co se týče druhového složení (borovice, smrky).

- Okolí památníku K. Hladíka je osázeno malými jehličnatými keři a stříbrnými smrky.

obvodové výsadby:

- Jedná se o výsadbu listnatých stromů (jasan ztepilý, líska, bříza bílá, dub letní) podél hranic některých pozemků či místních komunikací v zastavěné části obce a nevhodné řešení výsadby lemující pozemek s vodní nádrží.

solitérní dřeviny :

- Jsou nepravidelně rozmístěny po obci a v soukromých zahradách. Kromě několika lip, javorů, jasanů a ořešáků stojí za zmínku zejména javor babyka (v zahradě při hlavní silnici) ve východní části obce.

- Návrh úprav

Návrh ozelenění spočívá především v úpravě stávajících prostorů v centru sídla. Jde zejména o údržbu stávajících dřevin, náhradu přestárlých stromů za nové výsadby, doplnění keřových výsadeb na zelených plochách a celkovou úpravu prostorů v centru obce.

Výběr rostlin musí odpovídat daným přírodním a klimatickým podmínkám.

veřejné prostranství a výsadba v centru:

- Nevhodnou obvodovou výsadbu podél vodní nádrže (smrk, borovice) postupně nahradit listnatými dřevinami a keři, stejně tak v okolí památníku K. Hladíka.

- Vzhledem k tomu, že se z urbanistického hlediska jedná o cenný prostor v obci, bylo by vhodné nechat odbornou firmou zpracovat návrh ozelenění, podle kterého by byly provedeny komplexní sadové úpravy.

- Rabátka táhnoucí se podél páteřní komunikace je vhodné osázet stejným druhem kvetoucích nízkých keřů či trvalek.

ozelenění zemědělských areálů a objektů:

- Je vhodné oddělit obvodově zemědělský areál od okolní zástavby nepravidelným střídáním stromů a keřů (doplnit výsadby stávající) a vytvořit výsadby přirozeného charakteru v návaznosti na krajinu. Zeleň je vhodné včlenit i dovnitř areálů.

Na základě odborného posouzení vytvořit harmonogram údržby zeleně (zelených, travnatých ploch a výsadeb) a zajistit odborné ošetření vzrostlých dřevin.

15.5. Návrh dřevin pro výsadbu

půdy chudé na živiny, hydrická řada normální : borovice lesní, dub zimní, bříza bílá, habr obecný, topol osika, líska obecná, hloh jednosemenný, hloh obecný, janovec, zimolez zákrovnatý, zimolez obecný, trnka, řešetlák počistlivý, meruzalka horská, růže šípková

hydrická řada zamokřená : bříza bílá, topol osika, meruzalka horská

půdy polobohaté na živiny, hydrická řada normální : javor mléč, jasan ztepilý, borovice lesní, střemcha evropská, dub zimní, jeřáb břek, lípa malolistá, lípa velkolistá, javor babyka, bříza bílá, habr obecný, modřín opadavý, dub letní, jařáb muk, dřín obecný, svída obecná, líska obecná, skalník obecný, skalník černý, hloh jednosemenný, hloh obecný, ptačí zob obecný, zimolez obecný, trnka, řešetlák počistlivý, krušina obecná, meruzalka horská, růže šípková, růže bedrníkolistá, vrba šedivá, vrba nachová, kalina tušalaj

hydrická řada zamokřená : jasan ztepilý, střemcha evropská, bříza bílá, dub letní, svída obecná, krušina obecná, meruzalka horská, vrba šedivá, vrba nachová, kalina obecná

půdy bohaté na živiny, hydrická řada normální : javor babyka, javor mléč, borovice lesní, dub zimní, jařáb muk, jařáb břek, lípa velkolistá, bříza bílá, habr obecný, modřín opadavý, střemcha evropská, mahalebka, dub letní, lípa malolistá, dřín obecný, svída obecná, líska obecná, skalník obecný, skalník černý, hloh jednosemenný, hloh obecný, ptačí zob obecný, zimolez obecný, trnka, řešetlák počistlivý, meruzalka horská, růže šípková, růže bedrníkolistá, vrba šedivá, kalina tušalaj

hydrická řada zamokřená : bříza bílá, střemcha evropská, dub letní, svída obecná, meruzalka horská, vrba šedivá

16. Plochy pro veřejně prospěšné stavby

- Pro obec Králova Lhota byly stanoveny plochy pro veřejně  prospěšné stavby. Dle zákona o územním plánování a stavebním  řádu ( stavební zákon ), v platném znění - část čtvrtá, § 108 se  za veřejně  prospěšné stavby považují stavby určené pro veřejně prospěšné  služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho  rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující  orgán v závazné části územně plánovací dokumentace ( stavby pro odstraňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění  odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, pro  veřejné školství, pro veřejnou správu, a pod. ).  Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné  stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo  staveb, pokud řešení majetkoprávních vztahů nebude možno  dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

V Králově Lhotě byly jako plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezeny :

1	čistírna odpadních vod (var. čerpací stanice) – část parc.č. 459

2      	čistírna odpadních vod (var. čerpací stanice) – část parc.č.222/1

3	čistírna odpadních vod (var. čerpací stanice) – část parc.č.451

17. Požadavky civilní ochrany

- Požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva budou respektovány v těch bodech, které danému území přísluší dle havarijního plánu a krizového plánu Královéhradeckého kraje v rozsahu předaných podkladů.

- Vyhláška 380/2002 Sb., v platném znění, vycházející ze zákona č. 239/2000 Sb., v platném znění, o integrovaném záchranném systému, stanoví pravidla k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, zejména

- postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu

- způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení

- technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací

- způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení

- zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva

- požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany

Územních plánů se týká zejména § 20, týkající se požadavků civilní ochrany v územním plánování. Vyhláška stanoví rozsah požadavků civilní ochrany, které musí být zapracovány v územním plánu a které vycházejí ze stávajících zpracovaných havarijních a krizových plánů.

- Požární ochrana

Pro uvažovanou výstavbu je zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb  - zásobování vodou  a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody  a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804.

Území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny způsobené zvláštní povodní.

Území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Královéhradeckého kraje

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je zabezpečeno na základě zpracovaného plánu ukrytí obce, ve kterém jsou stanoveny plochy a prostory pro ukrytí obyvatel.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuace obyvatelstva se dle § 12 odst. 4 na území obce neplánuje, v případě potřeby provedení evakuace obyvatel bude na Obecním úřadu zřízena pracovní skupina, která bude spolupracovat s krizovým štábem obce s rozšířenou působností. Příslušné orgány určí prostory a trasy k provedení evakuace.

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Sklady CO nejsou v současné době na území obce požadovány, dle koncepce ochrany obyvatelstva nebude obec organizovat výdej prostředků individuelní ochrany. V případě potřeby lze jako sklad humanitární pomoci a pomůcek CO využít prostory Obecního úřadu.

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek

V řešeném území není provozovatel nakládající s nebezpečnými látkami.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce

V řešeném území se nenachází ohrožující objekt. V případě vzniku požáru se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích bude podílet Sbor dobrovolných hasičů a nejbližší stálý hasičský sbor.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování vodou bude řešeno instalací cisteren u Obecního úřadu, případně dovozem balené vody. Pro zásobování elektrickou energií bude na budovu Obecního úřadu připojen mobilní náhradní zdroj energie.

18. Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na životní prostředí

18.1. Ovzduší

Stávající úroveň znečištění ovzduší (resp. pozadí) je monitorována na měřící stanici VÚVR  v Josefově. Průměrná roční koncentrace SO2 se pohybuje na  hodnotě cca 27, resp. max. 31 ug/m3. Toto vyšší měření je zapříčiněno sounáležitostí území s aglomerací Hradec Králové -  Pardubice.

Problematiku znečištění ovzduší je nutno řešit komplexně pro  oblast Hradecko - pardubické aglomerace. Vlastní obec může  ovlivnit pouze produkci exhalátů místních zdrojů. Koncentrace  znečištění ovzduší (resp. pozadí) je dána produkcí zdrojů v  aglomeraci a momentální meteorologickou situací.

Urbanistický návrh předpokládá zejména výstavbu individuelního bydlení a podnikatelských aktivit. Přírůstek znečištění ovzduší lze předpokládat zvýšením počtu domácích topenišť a popř.  malých průmyslových kotelen a  zvýšení dopravní zátěže.

V obci proběhla plynofikace obce, místně je využíván PB. Nově navrhovaná zástavba je navržena pro přednostní zásobování zemním plynem. U lokalit, kde to není technicky možné, doporučujeme vytápění ekologickými palivy -  elektrickou energií, propan - butanem, dřevěnými štěpky ve splynovacích kotlích a pod.,  popř. alternativními druhy energií.

Imisní limity vybraných znečišťujících látek:

IHK* 	- průměrná půlhodinová koncentrace (ug/m3)

IHD** 	- průměrná denní koncentrace (ug/m3)

IHR***	- průměrná roční koncentrace (ug/m3)

Pro případy výstavby nových zdrojů znečišťujících ovzduší,  popř. jejich provozování platí pro jednotlivé investory nebo  provozovatele ze zákona povinnost si  vyžádat souhlas orgánu ochrany ovzduší.

Zvýšení zátěže znečištění ovzduší z domovních topenišť a průmyslových kotelen při důsledném dodržení výše uvedených legislativních předpisů lze hodnotit jako nevýrazné.

18.2. Vodní hospodářství

Likvidace odpadních vod je řešena v několika variantách. Po zpracování studie odkanalizování bude vybráno výsledné řešení.

Do doby výstavby centrálního čištění bude likvidace odpadních vod od obyvatelstva řešena stávajícím způsobem, tzn. zejména jímkami na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905, popř. domovními ČOV. Vyřešení likvidace odpadních vod výrazně zlepší úroveň znečištění životního prostředí této lokality. Je doporučena revitalizace stávajících vodotečí, bude tak posílen jejich krajinotvorný a ekologický charakter.

Záplavové území není v katastru Královy Lhoty vymezeno.

18.3. Radonové riziko

Jedním z požadavků kolaudačního rozhodnutí je doklad o výskytu radonu v pobytových místnostech, popř. doložení využití ochranných opatření k dosažení směrných hodnot dle příslušné legislativy.

Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav vedoucích ke snížení ozáření  z přírodních zdrojů  upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

V § 94 je specifikován Radonový index pozemku, dle kterého se posuzuje možné pronikání radonu z geologického podloží do budov. Při jeho stanovení se vychází z těchto ukazatelů:

- měření objemové aktivity radonu 222 v půdním vzduchu

- posouzení plynopropustnosti základových půd

- posouzení charakteristik podloží ovlivňujících transport radonu v základových půdách

Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří hlavních zdrojů :

1.  půdní vzduch, tj. z geologického podloží

2.  stavební hmoty

3.  podzemní vody

Základní informací o lokalizaci pozemku z hledisek výskytu pronikání radonu z podloží jsou mapové podklady zpracované Ústředním geologickým ústavem Praha, Uranovým průzkumem Liberec, Geofyzikou Praha a Přírodovědeckou fakultou UK Praha s využitím metodických postupů pro sestavení analogických map ve Švédsku, Norsku a Kanadě. Dle těchto podkladů  lze konstatovat, že se území obce Králova Lhota nachází v prostoru nízkého radonového rizika.

Objemová aktivita 222Rn v kBq.m-3 z podloží v kategorii těchto rizik v oblastech o různé propustnosti podloží je uvedena v tabulce :

|  |  | radonové riziko |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | propustnost | nízké střední vysoké |  |
|  | nízká | ( 30 30 –100 ( 100 |  |
|  | střední | ( 20 20 –70 ( 70 |  |
|  | vysoká | ( 10 10 –30 ( 30 |  |

Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah pro snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů jsou:

- 400 Bq pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší pro obytné či pobytové místnosti

- 1 m Sv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu

Mezní hodnoty pro ozáření z přírodních radionuklidů  ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi jsou:

- 4000 Bq/m3 pro objemovou aktivitu ve vnitřním ovzduší (průměrná hodnota při obvyklém užívání)

- 10 m Sv/h pro max. příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné či pobytové místnosti

Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být v projektovaných a stavěných budovách připravována a prováděna  opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu gama ozáření ze stavebních materiálů jsou:

- 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu ve vnitřním ovzduší v obytné nebo pobytové místnosti (průměrná hodnota při obvyklém užívání)

- 0,5  m Sv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti

Při kolaudaci stavby je nutno doložit dosažení směrných hodnot záření  ve vnitřním ovzduší, zevního záření gama ze stavby a objemové aktivity radonu ve vodě (v případě individuelního zásobování vodou), popř. doložit využití ochranných opatření k dosažení směrných hodnot v případě použití stavebních materiálů a vody se zvýšeným zářením.

18.4. Zatížení hlukem

Hlavním producentem hlukové zátěže v lokalitě je silniční doprava.

Obcí Králova Lhota prochází páteřní komunikace II/308. Hluková zátěž z této  komunikace se projevuje u přilehlé zástavby. Pro hlukovou zátěž  v obci je směrodatná tranzitní doprava zejména směr HK – Nově Město n.M.  a místní zemědělská doprava.

Realizací urbanistického návrhu nedojde k výraznému zvýšení tranzitní, popř. jiné problematické dopravy. Při výstavbě navrhovaných objektů  (převážně trvalé bydlení ) dojde k místnímu zvýšení hlukové zátěže pouze dočasně v průběhu stavby a dále trvale od osobních automobilů v jednotlivých lokalitách. Toto zvýšení však není pro návrhové období natolik podstatné, aby si vyžádalo úpravy  komunikační sítě. Problematika je podrobněji řešena v kap.č.9.

Rodinné domy, realizované v lokalitách vymezených podél II/308, budou umístěny mimo ochranné pásmo této komunikace, dispozičně budou navrženy jako bariérové s obytnými prostory chráněnými před hlukem.

18.5. Odpadové hospodářství

Odstraňování odpadů probíhá v zájmovém území svozem a skládkováním. Svoz  zajišťuje firma RUND Jaroměř na skládku do Nahořan (150 000 m3). Je zajištěn svoz popelnic i nebezpečného odpadu  (2 x ročně).

Separovaný sběr je v obci prováděn, kontejnerově jsou sváženy papír, plasty, sklo firmou RUND Jaroměř.

Po ukončení životnosti skládky  bude vybudována překládací  stanice a dále bude svoz zajišťován na centrální skládku  Trutnov - Kryblice s celkovou životností cca 30 let.

Vzhledem k omezeným kapacitám skládkování doporučujeme pokusit se o doplnění separovaného sběru nebezpečných odpadů  (autobaterie, monočlánky, barvy) a organických částí. Některých  materiálů lze úspěšně použít jako druhotných.

Je důležité též sledovat všechny producenty průmyslových a jinak nebezpečných  odpadů, zda s nimi nakládají dle platných předpisů.

19. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na        zemědělský půdní fond

Obec Králova Lhota s katastrálním území zaujímá rozlohu 526 ha. Z této výměry náleží zemědělské půdě 473 ha, 13 ha činí rozloha lesní půdy, 10 ha vodní plochy, 13 ha tvoří zastavěná plocha a 17 ha ostatní plochy.

Realizace návrhových ploch  vymezených touto dokumentací  si vyžádá zábor 15,26 ha zemědělské půdy, z toho 11,47 ha půdy orné,  0,70 ha zahrad,  2,57 ha luk a  0,52 ha pastvin.

Podmínky pro zemědělskou výrobu jsou poměrně příznivé. Geomorfologicky patří exponované území k Orlické tabuli, resp. Jičínské pahorkatině, z klimatického hlediska je pak klasifikováno jako mírně teplá oblast č. 11. Průměrná nadmořská výška Královy Lhoty činí 265 metrů nad mořem.

# Zdůvodnění  výběru navrhovaných lokalit

Zabírané plochy zasahují co nejméně do souvislých honů zemědělské půdy, neporušují  cestní síť a jsou v těsné návaznosti na stávající zástavbu, do které jsou většinou zaklíněny. Jsou přístupné ze stávajících komunikací. Při zástavbě jednotlivých lokalit budou upřednostňovány plochy, které doplňují současnou zástavbu a těsně na ni navazují.

Odnětí ze ZPF je možno uskutečnit pouze na plochách vyznačených v tomto územním plánu a k nimž byl při projednávání návrhu tohoto územního plánu vydán orgánem ochrany ZPF souhlas dle § 5 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Všechna ostatní zemědělská půda mimo současně zastavěné území obce bude využívána k zemědělské výrobě podle kategorie uvedené v katastru nemovitostí (orná, louky, pastviny, zahrady).

20.  Vyhodnocení   předpokládaných   důsledků  na pozemky  určené k plnění funkcí lesa

- Z  526 ha katastrálního území Královy Lhoty zaujímá les rozlohu 13 ha. Lesní porosty jsou zastoupeny v nepatrné výměře  (2,43% celkové plochy katastru). Jedná se porosty v návaznosti rybníku Závěšťák a menší komplex „V borku“ v severozápadním cípu katastru.

- Jedná se o lesy hospodářské, převážně na podmáčených stanovištích. Z druhové struktury převažuje jasan a olše (lesní typy 1V1 či 2H4, hospod. soubory č. 255, 297 a 451).

- Dle §2 zák. č. 289/1995 je stanovena zásada využívání lesa takovým způsobem a jen v takovém rozsahu, aby nyní i v budoucnu byla zachována schopnost plnit všechny ekologické, společenské i hospodářské funkce, resp. všechny produkční i mimoprodukční funkce při současném zachování biologické různorodosti a regenerační schopnosti lesa – princip trvale udržitelného hospodaření v lese.

- Je třeba dodržet následující zásady:

- upřednostňovat přirozenou obnovu všude tam, kde to stav porostů, jejich kvalita a stanoviště umožní

- zcela vyloučit velkoplošnou holoseč

- vyloučit holosečný hospodářský způsob u porostů kvalitních s nadějí na přirozenou obnovu, u porostů listnatých a smíšených odpovídajících stanovišti u porostů jejichž stav to dovoluje a je to účelné z hledisek ostatních funkcí lesa, zejména v HS 51,29,57 a v porostech s významným zastoupením buku

- používat hospodářský způsob podrostní, kdy obnova probíhá pod ochranou těženého porostu

- násečný hospodářský způsob  (šíře seče nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu) je třeba prosazovat před holosečným i u porostů poškozených

- obnovní dobu u porostů s bukem a u porostů obnovovaných na buk co nejvíce prodloužit

- zvyšovat zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů a při jejich výchově

- pro změnu druhové skladby a zvýšení stability porostů se jako limitující faktor jeví současné stavy spárkaté zvěře, z tohoto důvodu je nezbytně nutné tyto stavy přiměřeně snížit

- Pozemky  určené k  plnění  funkcí lesa  nelze uvolnit  pro jiné využití  (tj. provést  odnětí z PUPFL),  protože v tomto  elaborátu není navržena změna  využití PUPFL a orgány státní správy lesů příslušné podle §§ 47 a 49 zákona o lesích č.289/1995 Sb. při projednávání tohoto územního plánu nedaly souhlas k odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa. V plochách, které zasahují k hranici lesa  nesmějí být stavby umísťovány do pásma 50 metrů od hranice lesa. Případná zástavba  v tomto pásmu musí být projednána s dotčeným orgánem státní správy.

21. Návrh lhůt aktualizace

- Aktualizace elaborátu bude prověřována v návaznosti na funkční období zastupitelstva. Dojde-li k požadavkům na změny funkčního využití ploch menšího rozsahu, lze pořídit změny elaborátu. Budou-li požadavky rozsáhlejší,  přistoupí se k vypracování nové územně plánovací dokumentace.

###### C/  Závazná část územního plánu

22. Návrh regulativů územního rozvoje

Závazná část územního plánu obce v návaznosti na § 18 odst. 2) písm. b) vyhl.č.135/2001Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů obsahuje:

- Urbanistická koncepce

- Využití ploch a jejich uspořádání, omezení změn v užívání staveb

- Vymezení zastavitelného území

- Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

- Vymezení územního systému ekologické stability

- Limity využití území

- Plochy přípustné pro těžbu nerostů

- Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

- Vymezení ploch pro provedení asanací nebo asanačních úprav

1.  Urbanistická koncepce

Obci Králova Lhota je ponechán charakter venkovského sídla se zachováním veškerých urbanistických, architektonických, historických a přírodních hodnot. Rozložení a návrh jednotlivých funkcí je směřován k optimálnímu rozvoji řešeného území, vychází ze silných stránek obce a jejího přírodního zázemí a snaží se řešit nedostatky a disproporce na všech úrovních (funkční, prostorové…). Rozvoj se předpokládá zejména v oblasti bydlení, je možno využít přírodního potenciálu obce k rozvoji rekreace a dalších složek s tím spojených. Základní urbanistická koncepce, využití ploch a prostorové uspořádání je patrné v grafické části.

Obec Králova Lhota se bude rozvíjet jako urbanizovaný  celek. Základní urbanistická koncepce je dána vymezením jednotlivých funkčních ploch. Při dalším rozvoji sídla bude respektována zejména dopravní kostra, základní urbanistická struktura a charakter zástavby sídla, kulturní a přírodní památky vymezené příslušnými zákony a souvisejícími právními dokumenty, kostra ekologické stability, ochranná pásma sítí regionálního a nadregionálního charakteru, další limity využití území, kterými se stanoví mezní hodnoty využití území.

Z urbanistického hlediska se Králova Lhota řadí k tzv. vsím silničním, kdy jsou domy zařazeny těsně vedle sebe a lemují silnici po obou stranách. Osu tvoří  silnice II. třídy č.308, která obcí prochází směrem východ – západ. Návrh respektuje historicky založenou urbanistickou strukturu obce, která je přirozeně doplněna návrhovými plochami s příslušným funkčním využitím. Je zohledněn způsob zástavby, typický vzhled uličního prostoru i významná dominanta kostel sv. Zikmunda. Jedním z cílů návrhu je posílení již fungujícího centrálního prostoru.

Rozložení nově navržených obytných ploch respektuje založenou urbanistickou kompozici Královy Lhoty, její panorama i dominanty a přirozeně doplňuje urbanistickou strukturu. Nové lokality navazují bezprostředně na současně zastavěné území, doplňují proluky, využívají vhodné rozvojové pozemky.

### 2.  Využití ploch a jejich uspořádání, omezení změn v užívání staveb

Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat  způsob jeho  užívání  a zejména účel umisťovaných a povolovaných  staveb, včetně jejich změn a změn jejich užívání. Stavby  a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území neodpovídají,  nesmí být na tomto území umístěny nebo provedeny.

Umisťování a povolování staveb a zařízení technického  vybavení pro obsluhu jednotlivých funkčních území je přípustné  jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní  funkci nad přípustnou míru stanovenou příslušnými předpisy a normami.

Území venkovské obytné

Území venkovské obytné je charakterizováno způsobem bydlení venkovského typu se zázemím zahrad a chovem domácího zvířectva, příp. omezeným chovem hospodářského zvířectva (počty a kategorie zvířat budou projednány v samostatném řízení). Jsou zde integrována zařízení základní občanské vybavenosti a služeb obyvatelstvu v místním měřítku.

přípustné využití:

- rodinné domy

- drobné stavby

- užitkové a okrasné zahrady

- hospodářské stavby, seníky, stodoly, sklady plodin a krmiv, stavby a plochy pro odstavování zemědělské techniky  na pozemcích rodinných domů

- stavby a zařízení pro obchod a služby nemající charakter výroby

- stavby a zařízení pro veřejné stravování

- stavby a zařízení ubytovací

- stavby a zařízení správní a administrativní místního významu

- stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče

- stavby a zařízení kulturní a společenská

- stavby a zařízení školská a vzdělávací

- stavby a zařízení rekreační

- stavby a zařízení veterinární péče

- stavby a zařízení pro sport

- místní obslužné a účelové  komunikace  a komunikace pro pěší a cyklisty

- odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, individuální a řadové garáže

- stavby a zařízení  služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyhl.č. 356/2002 Sb., apod.).

- stavby a zařízení technického vybavení

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- veřejná zeleň

nepřípustné využití:

- bytové domy

- objekty výroby průmyslové a zemědělské

- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí  (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací)  překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- čerpací stanice pohonných hmot

- hromadné garáže

Území občanské vybavenosti

je tvořeno monofunkčními solitérními objekty a areály nebo víceúčelovými (integrovanými) objekty občanské vybavenosti převážně lokálního významu

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro obchod

- stavby a zařízení pro služby

- stavby a zařízení veřejné správy, pošt

- stavby a zařízení pro administrativu a peněžnictví

- stavby a zařízení pro školství

- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči

- stavby a zařízení kulturně společenská

- stavby a zařízení ubytovací a stravovací - stavby a zařízení církevní

- účelové sportovní plochy a zařízení

- zahradnictví

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby pro skladování

- zařízení veterinární péče

- ubytovací jednotky a byty

- rodinné domy

- příslušné komunikace účelové,  místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v plat. znění,  parkovací garáže

- stavby a zařízení hromadné dopravy

- stavby a zařízení technického vybavení

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- zeleň veřejná a ochranná, drobná architektura, vodní prvky

- zahrady v areálech objektů občanské vybavenosti

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- hromadné garáže

- velkokapacitní stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

Sportovní plochy

jsou plochy sportovních areálů s možností sezónního a celoročního využití  ke sportovním účelům

přípustné využití:

- sportovní plochy a zařízení krytá a nekrytá

- tribuny, hlediště, sociální zařízení

- stavby a zařízení veřejného stravování

- stavby a zařízení pro zdravotnictví

- stavby a zařízení pro administrativu

- ubytovací jednotky a byty

- stavby a zařízení provozního vybavení

- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, garáže

- stavby a zařízení hromadné dopravy

- stavby a zařízení technického vybavení

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů

- zeleň veřejná

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- velkokapacitní stavby a zařízení pro obchod, nákupní centra, zábavní střediska

- stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- čerpací stanice pohonných hmot

Území  výroby, podnikatelských aktivit

je určeno pro umisťování staveb a zařízení výroby nezemědělského  charakteru a služeb majících charakter výroby, staveb pro skladování a servis u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyhl.č. 356/2002 Sb., apod.).

přípustné využití:

- stavby a zařízení výroby nezemědělského  charakteru a služeb majících charakter výroby a řemeslné výroby

- stavby a zařízení pro skladování a manipulační  a skladové plochy

- stavby a zařízení pro servis a opravy

- stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

- stavby a zařízení služeb nemající charakter výroby

- ubytovací jednotky a byty

- stavby a zařízení zemědělské výroby rostlinné

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby a zařízení technického vybavení

- stavby a zařízení provozního vybavení

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů

- příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy a odpočinkové plochy

- stavby a zařízení hromadné dopravy

- odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, garáže pro služební, nákladní a speciální vozidla

- zeleň veřejná a ochranná

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy (mimo ubytovací jednotky a byty)

- stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území), stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby pro chov hospodářského zvířectva, hnojiště, silážní jámy

- skládky odpadů

Území zemědělské výroby

slouží umístění staveb a zařízení zemědělské výroby a služeb s ní spojených, staveb pro skladování a servis

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva a chov ryb

- stavby a zařízení pro skladování produktů živočišné výroby

- stavby a zařízení pro přípravu a skladování krmiv a steliva

- stavby a zařízení pro pěstování rostlin

- stavby a zařízení pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby

- stavby a zařízení pro skladování a přípravu prostředků výživy

- stavby a zařízení pro skladování přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů

- stavby a zařízení pro zemědělské služby

- stavby a zařízení pro odstavování nákladní a zemědělské techniky

- hnojiště, silážní jámy

- stavby a zařízení skladovací  a pro servis, manipulační plochy a provozní nádrže

- stavby a zařízení provozního vybavení

- stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

- stavby a zařízení služeb majících charakter výroby

- stavby a zařízení veterinární péče

- čerpací stanice pohonných hmot v rámci areálů

- stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů

- příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy, odpočinkové plochy

- odstavné a parkovací plochy a garáže

- stavby a zařízení technického vybavení

- zeleň veřejná a ochranná

- ubytovací jednotky a byty

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy (mimo ubytovací jednotky a byty )

- stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území)

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- skládky odpadů

Území  technické vybavenosti

jsou určena pro umisťování staveb a zařízení technické infrastruktury jako je zásobování vodou, elektrickou energií, plynem, centrální zásobování teplem a teplou vodou, přenos dat a informací a dalších médií (produktovod), dále slouží odvádění a likvidaci odpadních vod a nakládání s odpady a odstraňování odpadů.

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro zásobování vodou

- stavby a zařízení pro zásobování energiemi

- stavby a zařízení pro zásobování centrálně vyráběným teplem a teplou vodou

- stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace

- stavby a zařízení sloužící přenosu dalších médií (produktovody apod.)

- stavby a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly

- stavby a zařízení sloužící k nakládání s odpady

- stavby a zařízení a plochy pro skladování a manipulaci s materiály

- stavby a zařízení provozního, technického a technologického vybavení

- stavby pro administrativu

- komunikace účelové, pěší a cyklistické

- odstavné a parkovací plochy a garáže

- zeleň veřejná a ochranná

- protipovodňová opatření.

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby a zařízení zemědělské výroby

- čerpací stanice pohonných hmot

Plochy zeleně v sídle

jsou plochy utvářené udržovanou zelení se zahradnickou úpravou, umožňující každodenní rekreaci ve veřejném prostoru, udržované travnaté plochy, louky, sady a zahrady v zastavěném území obce a v návaznosti na ně

přípustné využití:

- parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry, sady, zahrady

- stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch – dětská hřiště apod.

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)

- komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace

- stavby a zařízení technické vybavenosti

nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadů

Dopravní plochy

jsou plochy liniových dopravních staveb, parkovišť a dopravní vybavenosti

přípustné využití:

- liniové stavby dopravy silniční (silnice I., II., III., třídy, rychlostní komunikace, dálnice, místní obslužné a účelové komunikace)

- komunikace pro pěší a cyklisty

- odstavné a parkovací plochy

- liniové a plošné stavby dopravy železniční, letecké a vodní

- stavby, zařízení a plochy sloužící k zajištění dopravního provozu (nástupiště, odbavovací objekty a plochy, nakládací rampy, stavby a zařízení pro manipulaci a skladování přepravovaného zboží, pro odstavování vozidel a mechanizmů, pro opravy a servis, čerpací stanice pohonných hmot, informační zařízení)

- odstavné a parkovací plochy, řadové a hromadné garáže

- stavby a zařízení technického vybavení

nepřípustné využití:

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci

- stavby a zařízení průmyslové výroby, služeb majících charakter výroby, stavby a zařízení zemědělské výroby

- skládky odpadů

Ochrana plochy pro přeložku II/308

Lokalita pro uvažovanou přeložku II/308 leží na zemědělské ploše (orná) ve východní části správního území obce jižně od stávající komunikace II/308.

přípustné využití:

- orná půda

- speciální zemědělské kultury a trvalé travní porosty

nepřípustné využití :

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným funkčním využitím

Zemědělské plochy - orná půda

Jedná se o intenzivně obdělávané zemědělské pozemky určené pro pěstování zemědělských plodin.

přípustné využití:

- orná půda

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

- stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst.2 zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění

nepřípustné využití :

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

Zemědělské plochy – trvalé travní porosty

Jedná se o intenzivní travní porosty a pastviny a extenzivní travní porosty.

přípustné využití :

- trvalé travní porosty

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

- stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst.2 zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění

nepřípustné využití :

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

Lesní plochy (pozemky určené k plnění funkce lesa)

jsou pozemky plnící funkci lesa a sloužící k pěstování lesních porostů

přípustné využití:

-    lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití, pro ekologickou stabilizaci krajiny, pro funkci        izolační

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

- malé vodní plochy  a toky

- stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 15 zák.č.289/1995 ve znění pozdějších předpisů

nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

Plochy krajinné zeleně

Jedná se o břehovou a doprovodnou zeleň vodních ploch a toků a komunikační sítě v krajině, stabilizační vegetaci svahů, ochrannou vegetaci plošin a sníženin, květnaté louky, mokřady a prameniště, vegetaci říčních a poříčních niv, extenzívní staré sady a postagrární lada, integrované krajinné linie, klimaxové dřevinné porosty a urbánní lada.

přípustné využití:

- extenzívní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná a dřevinná společenstva (skály, stepi, mokřady).

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)

- plochy pro krátkodobé rekreační využití

nepřípustné využití :

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným funkčním využitím

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

Vodní plochy a toky

jsou řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkce vodohospodářské,  ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské

přípustné využití:

- vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě, hospodářskému využití (chov ryb, vodních živočichů, výrobě energií)

- stavby a zařízení technického vybavení  (měřicí  stanice aj.)

- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.)

nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným funkčním využitím

- stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území nad mez stanovenou platnými předpisy

- skládky odpadu

podmíněné funkční využití:

Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně požadavky stanovené pro prvky SES

- Vymezení zastavitelného území

Územní plán stanovil následující zastavitelná území.  Jejich vymezení je patrné z  hlavního výkresu v grafické části elaborátu.

| Pořadové číslo v ZPF | Rozloha (ha) | Navrhované funkční využití | Charakteri-stika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,48 | podnikatelské aktivity | Lokality jsou situovány po obou stranách silnice II/308 při příjezdu do obce od Hradce Králové |
| 2 | 0,93 | podnikatelské aktivity |  |
| 3 | 0,42 | občanská vybavenost | Obě lokality jsou situovány za sebou při jižním okraji silnice II/308 v západní části obce |
| 4 | 0,27 | občanská vybavenost |  |
| 5 | 0,40 | obytné | Plocha vyplňující proluku mezi původní zástavbou a novostavbou rodinného domu při hlavní silnici |
| 6 | 1,98 | obytné | Lokalita určená pro obytnou výstavbu dotváří urbanistickou strukturu obce v její západní části |
| 8 | 1,38 | podnikatelské aktivity | Obě lokality jsou situovány mezi zahrady obytných domů a areál zemědělské výroby v centrální části Královy Lhoty pozn.: část lokality č. 9 leží v současně zastavěném území |
| 9 | 0,22 | podnikatelské aktivity |  |
| 10 11 12 | 0,51 2,81 0,40 | obytné | Lokality, navazující na sebe a na současně zastavěné území, jsou situovány při jižním okraji obce. |
| 14 | 0,96 | obytné | Rozsáhlejší plocha pro bydlení je situována v klidné části obce východně od kostela, část lokality je v současně zastavěném území |
| 15 | 0,94 | obytné | Doplnění proluky mezi stávající zástavbou a navázání na návrhové plochy v jihovýchodním kvadrantu obce |
| 16 | 0,64 | obytné | Lokalita určená pro výstavbu několika rodinných domů dotváří urbanistickou strukturu obce v její východní části |
| 17 | 0,10 | ČOV | Lokalita pro výstavbu čistírny odpadních vod u zemědělského areálu |
| 18 | 0,13 | obytné | Využití proluky mezi stávající zástavbou |
| 19 | 0,32 | obytné | Dotvoření zástavby v jihozápadním kvadrantu a navázání na stávající obytné plochy |
| 20 | 0,06 | ČOV | Lokalita pro výstavbu čistírny odpadních vod |

- Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

Doprava

V řešeném území je provozována pouze doprava silniční. Jedná se o silnice:

# II/308		Hradec Králové - Nové Město nad Metují

III/30815	České Meziříčí - Malé Meziříčí – Josefov

Na průtahu silnice II/308 nejsou navrhovány úpravy. V západní části administrativního území je podél této silnice vymezena ochrana plochy pro možnost realizace úpravy křižovatky Na Vrtáčku (dle ÚP VÚC Orlické hory a Podhůří a ÚPO České Meziříčí). V rámci oprav a udržovacích prací se doporučuje zlepšovat kvalitu krytu a odtok srážkové vody z vozovky a vytvořit podmínky pro doplnění chodníků podél této páteřní komunikace.

Místní komunikace doplňují tuto síť silnic a zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu. Nejvýznamnější svými parametry a kvalitou zpevnění je MK spojující Královu Lhotu s obcí Skršice.

Obcí není vedena turistická ani cykloturistická stezka.

Pro nově navržené lokality k zástavbě budou zřízeny, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je patrný z návrhu. Vedení komunikací uvnitř zastavovaných lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené parcelace.

Pro parkování jsou využívány zpevněné plochy před prodejnou a při hostinci U Zemánků. Jinak je parkování prováděno v profilu místních komunikací a na vlastních pozemcích.

Odstavování vozidel je řešeno v izolovaných garážích na vlastním pozemku. U nových obytných objektů se doporučuje s ohledem na stupeň automobilizace uvažovat se dvěma odstavnými stáními. U nově navrhovaných podniků a služeb je třeba zajistit požadovaný počet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 (viz. vyhl. 137/1998 Sb. v § 10, v platném znění).

Technické vybavení

Zásobování vodou

Obec má vybudován systém zásobování vodou. Je zásobována veřejným vodovodem v rámci VSVČ z vodojemu Bohuslavice. Na vodovodní řady budou napojeny i nově navrhované lokality.

Kanalizace

Králova Lhota má vybudován systém dešťové kanalizace. Vzhledem k morfologii terénu je obec členěna do tří samostatných povodí a způsob jejího odkanalizování nebude jednoduchý, proto se v  otázce odkanalizování doporučuje ponechat více možností řešení s rezervováním příslušných ploch. Je nutné zpracovat následně studii odkanalizování obce s technickým a ekonomickým vyhodnocením.

I. Jednotná kanalizace

Klasická kanalizace (jednotná) s ochranou 3 lokalit pro čistírny odpadních vod:

ČOV 1 jižně od zemědělského areálu

ČOV 2 jižně centra obce

ČOV 3 v západní části u plochy pro podnikatelské aktivity

I.A

Místo ČOV 1 a 2 mohou být čerpací stanice a ČOV 3 bude ponechána s přímým zaústěním do Haťského potoka

I.B

Je možné i odvedení odpadních vod na ČOV České Meziříčí přes Skršice. V tomto případě budou na plochách vymezených pro čistírny odpadních vod umístěny čerpací stanice, které budou propojeny výtlakem a podél komunikace na Skršice bude veden nový výtlak na ČOV České Meziříčí.

II. Oddílná kanalizace

Stávající kanalizace včetně jejího doplnění bude využita pouze pro dešťové vody. Splaškové vody budou svedeny do tlakové nebo vakuové kanalizace na ČOV 3 s přímým zaústěním do Haťského potoka.

Odpad z požární nádrže bude nutno převést samostatným potrubím mimo stokové systémy do otevřeného příkopu pod obcí. Veškeré vody balastní a čisté dešťové budou svedeny mimo kanalizaci do otevřených příkopů a do melioračních svodnic.

Do doby výstavby centrálního čištění doporučujeme u stávající zástavby likvidaci odpadních vod od obyvatelstva stávajícím způsobem, tzn. zejména jímkami na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905, u novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV.

Elektrorozvody

Obec je napájena  z primerní kmenové linky 35kV VN 363, odkud jsou vrchními odbočkami připojeny 3 trafostanice v obci.

Výhledový požadovaný výkon 622 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se buď celé vymění (TS 197), nebo osadí větším transformátorem - přezbrojí (TS 386). S výstavbou nové TS je nutno počítat v západní části řešeného území pro zajištění zásobování nově navržených ploch pro podnikatelské aktivity.

Zásobování plynem

Stávající zástavba v Králové Lhotě je plynofikována a počítá se i s plynofikací navrhovaných objektů.

Občanské vybavení

Králova Lhota je v současnosti vybavena zařízeními základní občanské vybavenosti, za vyšší vybaveností musí obyvatelé dojíždět do větších center. Těmi jsou především Hradec Králové, popř. Jaroměř, obě dobře dopravně dostupné.

V budově Obecního úřadu je umístěna knihovna, pro společenské události je využíván sál v budově hostince. Sportovním účelům slouží víceúčelové hřiště (tenis, odbíjená, košíková) v centru obce. Ostatní zařízení – školská, lékařská – jsou v Českém Meziříčí.

- Vymezení územního systému ekologické stability

Územní systém ekologické stability vymezil síť biocenter a biokoridorů, v současné době převážně nefunkčních.

Z funkčních prvků se jedná o rybník Závěšťák a navazující mokřadní, luční a lesní společenstva. Ostatní prvky jsou nefunkční či částečně funkční a sledují zejména degradované vodní toky či meliorační svodnice, které je žádoucí revitalizovat. Veškerá opatření je nutno provádět ve spolupráci se správcem toku.

V jižní části řešeného území byla navržena 2 biocentra, jejichž realizace předpokládá  zatravnění či zalesnění na ploše cca 2ha + založení malé vodní nádrže.

Kromě biokoridorů údolnicového charakteru byl v území vymezen biokoridor  sledující severní katastrální hranici obce. V lokalitě „V dolcích“ je na trase tohoto BK navrženo lesní biocentrum.

přípustné využití:

-      ekologicky významné plochy zahrnující vodní toky a plochy, lesní plochy, trvalé travní porosty, skupinovitou, rozptýlenou, solitérní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva

- nezbytné plochy dopravní a zařízení  technické infrastruktury, které neovlivní funkčnost prvků SES

nepřípustné využití:

- stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území nad mez stanovenou platnými předpisy

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněným funkčním využitím

- skládky odpadu

- Limity využití území

Do řešeného území nezasahuje žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody.

Dle § 14 odst. 2 zák. 289/1995 Sb, o lesích, v platném znění, je nutno respektovat pásmo 50 m od hranice lesa. Případná zástavba  v tomto pásmu musí být projednána s dotčeným orgánem státní správy.

Z hlediska vodohospodářského:

###### Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměru 500 mm, 2,5 m

Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování

b) vysazovat trvalé porosty

c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu

d) provádět terénní úpravy

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele

Území leží v CHOPAV Východočeská křída.

Záplavové území zde nebylo vymezeno.

Po vybudování čistírny odpadních vod bude vyhlášeno OP čistírny dle typu a technologie ČOV.

Dle zákona o lesích č.289/1995 Sb., v platném znění, v  plochách, které zasahují k hranici pozemků určených k plnění funkcí lesa,  nesmějí být stavby umísťovány do pásma 50 metrů od hranice PUPFL. Případná zástavba  v tomto pásmu musí být projednána s dotčeným orgánem státní správy.

V oblasti dopravy  jsou vymezena následující ochranná pásma:

Ochranná silniční pásma se zřizují dle zákona 13/1997 Sb., v platném znění, mimo souvisle zastavěné území obcí. Velikost pásma je určena důležitostí komunikace. Vlastní velikosti pásem jsou měřena od osy na obě strany :

15 m	od osy silnice II. nebo III. třídy a osy místní komunikace I. třídy

V těchto pásmech je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního silničního orgánu a za podmínek v povolení uvedených.

V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové poměry způsobené pozemní dopravou a nejvyššími přípustnými hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.

Ochranná pásma elektrických rozvodů jsou následující:

Pro zařízení vybudovaná po 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení 35 kV 			7m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN - stožárová 		jako vrchní vedení do 35 kV

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) 	1m na každou stranu od krajního kabelu.

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV 		10m od krajních vodičů

Trafostanice VN/NN - stožárová 		jako vrchní vedení do 35 kV

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) 	1m na každou stranu od krajního kabelu.

Ochranná pásma plynovodů jsou stanovena následovně:

-  plynovody a přípojky do DN 200 mm včetně  ...........................….................        4 m,

-  nízkotlaké a středotlaké plynovody v zastavěném území obce  .....………....        1 m,

-  technologické objekty  ...................................................................................        4 m,

- Plochy přípustné pro těžbu nerostů

V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin a nejsou vymezeny plochy přípustné pro těžbu.

- Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

Pro obec Králova Lhota byly stanoveny plochy pro veřejně  prospěšné stavby. Dle zákona o územním plánování a stavebním  řádu ( stavební zákon ), v platném znění - část čtvrtá, § 108 se  za veřejně  prospěšné stavby považují stavby určené pro veřejně prospěšné  služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho  rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující  orgán v závazné části územně plánovací dokumentace ( stavby pro odstraňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění  odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, pro  veřejné školství, pro veřejnou správu, a pod. ).

Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné  stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo  staveb, pokud řešení majetkoprávních vztahů nebude možno  dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

V Králově Lhotě byly jako plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezeny :

1	čistírna odpadních vod (var. čerpací stanice) – část parc.č. 459

2      	čistírna odpadních vod (var. čerpací stanice) – část parc.č.222/1

3	čistírna odpadních vod (var. čerpací stanice) – část parc.č.451

- Vymezení ploch pro provedení asanací nebo asanačních úprav

Plochy pro asanace a asanační úpravy nebyly vymezeny.

19. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na        zemědělský půdní fond

Obec Králova Lhota s katastrálním území zaujímá rozlohu 526 ha. Z této výměry náleží zemědělské půdě 473 ha, 13 ha činí rozloha lesní půdy, 10 ha vodní plochy, 13 ha tvoří zastavěná plocha a 17 ha ostatní plochy.

Realizace návrhových ploch  vymezených touto dokumentací  si vyžádá zábor 12,53 ha zemědělské půdy , z toho 8,86 ha půdy orné,  0,70 ha zahrad, 2,45 ha luk a  0,52 ha pastvin.

Podmínky pro zemědělskou výrobu jsou poměrně příznivé. Geomorfologicky patří exponované území k Orlické tabuli, resp. Jičínské pahorkatině, z klimatického hlediska je pak